246/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 29. června 2001

o stanovení podmínek požární bezpečnosti

a výkonu státního požárního dozoru

(vyhláška o požární prevenci)

Ministerstvo  vnitra (dále  jen "ministerstvo")  podle §  101

písm. a)  stanoví k provedení  § 6b, §  11 odst. 8,  § 15 odst. 2,

§ 16  odst. 4,  § 17  odst. 5   a §  31a zákona  č. 133/1985  Sb.,

o požární  ochraně, ve  znění zákona  č. 425/1990  Sb., zákona  č.

40/1994  Sb.,  zákona  č.  203/1994  Sb.,  zákona č. 163/1998 Sb.,

zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) požární bezpečností - souhrn organizačních, územně technických,

stavebních  a technických  opatření k  zabránění vzniku  požáru

nebo  výbuchu  s  následným  požárem,  k  ochraně  osob, zvířat

a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření,

b) požární  technikou  -   zásahové  požární  automobily,  požární

přívěsy, návěsy, kontejnery, plavidla, vznášedla a letadla,

c) věcnými  prostředky  požární  ochrany  -  prostředky  používané

k ochraně,   záchraně  a   evakuaci  osob,   k  hašení   požáru

a prostředky  používané při  činnosti jednotky  požární ochrany

při záchranných  a likvidačních pracích  a ochraně obyvatelstva

při  plnění  úkolů  civilní  ochrany,  popřípadě  při  činnosti

požární hlídky,

d) požárně bezpečnostním  zařízením - systémy,  technická zařízení

a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo

jiného zařízení,

e) vyhrazenými druhy požární  techniky, věcných prostředků požární

ochrany a  požárně bezpečnostních zařízení  - požární technika,

pro kterou jsou stanoveny  technické podmínky zvláštním právním

předpisem,1)  věcné   prostředky  požární  ochrany   a  požárně

bezpečnostní  zařízení,  na  jejichž  projektování,  instalaci,

provoz,  kontrolu,  údržbu  a   opravy  jsou  kladeny  zvláštní

požadavky,

f) normativním požadavkem - konkrétní technický požadavek obsažený

v české technické normě, jehož  dodržením se považuje požadavek

příslušného ustanovení  vyhlášky za splněný;  neexistuje-li pro

příslušnou oblast platná česká  technická norma, považuje se za

normativní  požadavek konkrétní  technická specifikace obsažená

ve veřejně dostupném uznávaném normativním dokumentu,2)

g) hořlavou látkou  - látka v tuhém,  kapalném nebo plynném stavu,

která je za předvídatelných podmínek schopna hořet nebo při své

látkové nebo fázové změně vytvářet produkty schopné hořet,

h) požárním  nebezpečím  -   pravděpodobnost  vzniku  požáru  nebo

výbuchu s následným požárem,

i) požárně technickou charakteristikou - vlastnost látky vyjádřená

měřitelnou  hodnotou  nebo  stanovená  na  základě  měřitelných

hodnot  více dílčích  vlastností anebo  jev vystihující chování

látky při procesu hoření nebo s ním související,

j) technicko   bezpečnostním   parametrem   -   požárně  technická

charakteristika,   která    kvalitativně   nebo   kvantitativně

vyjadřuje  vlastnosti  hořlavé  látky,  při  jejímž dodržení za

předvídatelných  podmínek   se  činnost  považuje   z  hlediska

nebezpečí  vzniku požáru  nebo výbuchu  s následným  požárem za

bezpečnou,

k) průvodní dokumentací  - montážní návod,  technické podmínky pro

projektování  nebo  provoz,  návod   k  obsluze,  požadavky  na

kontroly, údržbu nebo opravy,  podmínky požární bezpečnosti pro

používání výrobku nebo zařízení, bezpečnostní listy apod.,

l) veřejností  - osoby,  které se  oprávněně mohou  vyskytovat při

provozovaných  činnostech  a  nejsou  v  pracovním  poměru nebo

obdobném  pracovním  vztahu3)  k  jejím  provozovatelům, nejsou

vlastníky  objektů,  v  nichž  jsou  činnosti  provozovány  ani

provozovateli těchto činností,

m) požárem -  každé nežádoucí hoření, při  kterém došlo k usmrcení

nebo  zranění  osob  nebo  zvířat,  ke  škodám  na materiálních

hodnotách  nebo  životním  prostředí  a  nežádoucí  hoření, při

kterém  byly osoby,  zvířata, materiální  hodnoty nebo  životní

prostředí bezprostředně ohroženy,

n) ohlašovnou   požárů  -   místo  s   trvalou  obsluhou  vybavené

potřebnými   komunikačními   prostředky,    které   je   určeno

k přijímání  hlášení  o  vzniku   požáru  nebo  jiné  mimořádné

události  a k  vyhlášení požárního  poplachu, jakož  i k plnění

dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany.

------------------------------------------------------------------

1) Vyhláška  č.  254/1999  Sb.,  o  technických podmínkách požární

techniky, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

2) ČSN  EN 45  020 Normalizace  a souvisící  činnosti -  Všeobecný

slovník.

3) Zákon  č.  65/1965  Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění pozdějších

předpisů.

ČÁST DRUHÁ

STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

U PRÁVNICKÝCH OSOB A FYZICKÝCH OSOB

ODDÍL PRVNÍ

VYBAVENÍ PROSTOR PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH

FYZICKÝCH OSOB VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY

A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI

[K § 6b písm. c) a d) zákona]

§ 2

Základní požadavky

(1)  Množství, druhy  a  způsob  vybavení prostor  a zařízení

právnických  osob a  fyzických osob  vykonávajících podnikatelskou

činnost podle  zvláštních předpisů (dále  jen "podnikající fyzické

osoby")   věcnými    prostředky   požární   ochrany    a   požárně

bezpečnostními zařízeními vyplývá  z požárně bezpečnostního řešení

stavby,4) nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové

dokumentace  ověřené  stavebním  úřadem  podle zvláštního právního

předpisu5) nebo je stanoveno v jiném právním předpisu.6)

(2)  Množství, druhy  a  způsob  vybavení prostor  a zařízení

právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky

požární  ochrany  a  požárně  bezpečnostními  zařízeními stanovené

podle odstavce 1 může být  rozšířeno (např. na základě schváleného

posouzení  požárního  nebezpečí  nebo  stanovení  podmínek požární

bezpečnosti).

(3) Druhy věcných prostředků požární ochrany se rozumí

a) hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné),

b) osobní ochranné prostředky,

c) prostředky  pro  záchranu  a  evakuaci  osob  (např.  seskokové

matrace,  plachty  a  záchranné  tunely,  žebříky,  hydraulické

vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky),

d) prostředky  pro práci  ve  výškách,  nad volnými  hloubkami, na

vodě, ve vodě a pod hladinou,

e) prostředky   pro   práci   s   nebezpečnými   látkami   a   pro

dekontaminaci, analyzátory plynů, kapalin a nebezpečných látek,

f) požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní součástky a doplňky,

g) spojovací  a  komunikační  prostředky  a technologie operačních

středisek,

h) hasiva a příměsi do hasiv,

i) požární příslušenství,

j) přenosné   zásahové   prostředky   (např.   požární  stříkačky,

generátory, ventilátory).

(4) Druhy požárně bezpečnostních zařízení7) se rozumí

a) zařízení  pro  požární  signalizaci  (např.  elektrická požární

signalizace, zařízení  dálkového přenosu, zařízení  pro detekci

hořlavých  plynů a  par, autonomní  požární signalizace,  ruční

požárně poplachové zařízení),

b) zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo

polostabilní   hasicí   zařízení,   automatické  protivýbuchové

zařízení, samočinné hasicí systémy),

c) zařízení  pro  usměrňování  pohybu   kouře  při  požáru  (např.

zařízení   pro  odvod   kouře  a   tepla,  zařízení  přetlakové

ventilace,   kouřová  klapka   včetně  ovládacího   mechanismu,

kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),

d) zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační

výtah, nouzové  osvětlení, nouzové sdělovací  zařízení, funkční

vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),

e) zařízení  pro zásobování  požární vodou  (např. vnější  požární

vodovod včetně nadzemních a  podzemních hydrantů, plnících míst

a požárních výtokových stojanů,  vnitřní požární vodovod včetně

nástěnných   hydrantů,  hadicových   a  hydrantových   systémů,

nezavodněné požární potrubí),

f) zařízení  pro  omezení  šíření  požáru  (např.  požární klapka,

požární dveře a požární  uzávěry otvorů včetně jejich funkčního

vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti

stavebních konstrukcí nebo  snížení hořlavosti stavebních hmot,

vodní clony, požární přepážky a ucpávky),

g) náhradní    zdroje    a    prostředky    určené   k   zajištění

provozuschopnosti požárně bezpečnostních  zařízení, zdroje nebo

zásoba  hasebních látek  u zařízení  pro potlačení  požáru nebo

výbuchu a  zařízení pro zásobování  požární vodou, zdroje  vody

určené k hašení požárů.

(5)    V   prostorách    a   zařízeních    právnických   osob

a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno množství,

druhy  a  způsob  vybavení   věcnými  prostředky  požární  ochrany

a požárně  bezpečnostními  zařízeními  podle  odstavce  1  nebo 2,

popřípadě  nelze-li  toto  prokázat,  se  zabezpečují  a instalují

alespoň

a) na každých  započatých 200 m2 půdorysné  plochy podlaží objektu

přenosné hasicí  přístroje obsahující hasivo  s celkovou hasicí

schopností8)  nejméně 13  A (pro  požáry látek  v tuhém  stavu,

zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno

žhnutím), nebo

b) na každých  započatých 200 m2 půdorysné  plochy podlaží objektu

přenosné hasicí přístroje s  celkovou hasicí schopností nejméně

70  B  (pro  požáry  hořlavých  kapalin  nebo  hořlavých  látek

přecházejících do kapalného stavu), nebo

c) pokud  nejsou na  typových štítcích  hasicích přístrojů uvedeny

hodnoty  jejich   hasicí  schopnosti,  jeden   přenosný  hasicí

přístroj na každých započatých  200 m2 půdorysné plochy podlaží

objektu, přičemž  jmenovité množství náplně  hasicího přístroje

musí odpovídat  nejméně některé z těchto  hodnot: 9 litrů vody,

6 litrů  vodního  roztoku  pěnidla,  6  kg  halonu  nebo jiného

ekvivalentního  hasiva, 6  kg hasicího  prášku nebo  5 kg oxidu

uhličitého (CO2).

(6)  V  případech,  kdy  počet  přenosných hasicích přístrojů

odpovídá požadavkům podle odstavce  5, ale hasicí přístroje nejsou

dostupné  pro celou  posuzovanou plochu  (např. stavební rozdělení

prostoru  na více  dispozičně nepropojených  místností) nebo nelze

použít  pouze  jeden  druh  hasiva,  instaluje  se  nejméně  jeden

přenosný  hasicí přístroj  pro každý  takto oddělený  prostor nebo

nejméně jeden přenosný hasicí přístroj s potřebným druhem hasiva.

------------------------------------------------------------------

4) § 18  odst. 1  vyhlášky č.  132/1998 Sb.,  kterou se  provádějí

některá ustanovení stavebního zákona.

5) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním  řádu

(stavební  zákon), ve  znění pozdějších  předpisů, (úplné znění

vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb.).

6) Například  vyhláška č.  102/1995 Sb.,  o schvalování  technické

způsobilosti   a  technických   podmínkách  provozu  silničních

vozidel   na  pozemních   komunikacích,  ve   znění  pozdějších

předpisů,  vyhláška č.  187/1994 Sb.,  kterou se  provádí zákon

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

7) ČSN ISO 8421 - 1 - 8 Požární ochrana - Slovník.

8) ČSN  EN  3-4  Přenosné   hasicí  přístroje.  Část  4:  Množství

a náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost.

§ 3

Umístění hasicích přístrojů

(1) Umístění hasicích přístrojů  musí umožňovat jejich snadné

a rychlé použití.

(2)  Hasicí  přístroje  se  umísťují  tak,  aby  byly  snadno

viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních

důvodů),  lze  hasicí  přístroje  umístit  i  do skrytých prostor.

V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska

rozmístění hasicích  přístrojů (např. v  nepřehledných, rozlehlých

nebo  skrytých   prostorách)  se  k   označení  umístění  hasicích

přístrojů   použije   příslušná   požární   značka9)  umístěná  na

viditelném místě.

(3) Hasicí  přístroje se umísťují v  místech, kde je nejvyšší

pravděpodobnost vzniku  požáru nebo v  jejich dosahu. Volba  druhů

a typů přenosných  hasicích přístrojů se  provede v závislosti  na

charakteru  předpokládaného  požáru,  vyskytujících  se  hořlavých

látkách nebo  provozované činnosti; přitom musí  být vyloučeno, že

bude v případě potřeby použit  hasicí přístroj s nevhodnou hasební

látkou.

(4) Přenosné hasicí přístroje  se umísťují na svislé stavební

konstrukci a  v případě, že jsou  k tomu konstrukčně přizpůsobeny,

na  vodorovné  stavební  konstrukci.  Rukojeť  hasicího  přístroje

umístěného  na svislé  stavební  konstrukci  musí být  nejvýše 1,5

m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné  na podlaze nebo na jiné

vodorovné stavební konstrukci musí  být vhodným způsobem zajištěny

proti pádu.

(5)  V  dopravních  prostředcích  a  na  strojích se přenosné

hasicí  přístroje  umísťují  tak,  aby  nemohly ohrozit bezpečnost

osob.

------------------------------------------------------------------

9) Například  ČSN  ISO  3864  Bezpečnostní  barvy  a  bezpečnostní

značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky.

§ 4

Druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků

požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

(1) Za vyhrazené druhy  požární techniky se považují zásahové

požární    automobily   s    výjimkou   velitelských    automobilů

a vyšetřovacích  automobilů  s  celkovou   hmotností  do  2000  kg

a s výjimkou  automobilových jeřábů a  vyprošťovacích automobilů1)

a kontejnerů.

(2) Za vyhrazené druhy  věcných prostředků požární ochrany se

považují

a) hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné),

b) dýchací přístroje,

c) prostředky  pro  záchranu  a  evakuaci  osob  (např.  seskokové

matrace,  plachty  a  záchranné  tunely,  žebříky,  hydraulické

vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky),

d) prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami,

e) ochranné oděvy pro práci ve vodě,

f) hasiva (kromě vody) a příměsi do hasiv,

g) požární hadice, proudnice a armatury,

h) motorové stříkačky.

(3) Za vyhrazené druhy  požárně bezpečnostních zařízení (dále

jen "vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení") se považují

a) elektrická požární signalizace,

b) zařízení dálkového přenosu,

c) zařízení pro detekci hořlavých plynů a par,

d) stabilní a polostabilní hasicí zařízení,

e) automatické protivýbuchové zařízení,

f) zařízení pro odvod kouře a tepla,

g) požární klapky.

------------------------------------------------------------------

1) Vyhláška  č.  254/1999  Sb.,  o  technických podmínkách požární

techniky, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

§ 5

Projektování požárně bezpečnostních zařízení

(1)  Při  projektování  požárně  bezpečnostních  zařízení  se

postupuje   podle   normativních   požadavků.10)   Návrhy  požárně

bezpečnostních    zařízení   jsou    nedílnou   součástí   požárně

bezpečnostního řešení stavby.

(2) V  případě souběhu dvou a  více vzájemně se ovlivňujících

požárně bezpečnostních  zařízení musí být  projektem řešeny jejich

základní  funkce  a  stanoveny  priority  (např.  pořadí  a způsob

uvádění jednotlivých prvků systému do činnosti). Koordinaci přitom

zabezpečuje zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby.

(3)  U vyhrazených  požárně bezpečnostních  zařízení, jejichž

projektování  není vymezeno  normativními požadavky,  se postupuje

podle  projekčních   předpisů  výrobců  nebo   dovozců  (dále  jen

"výrobce") těchto zařízení.

(4)  Je-li  vyhrazené  požárně  bezpečnostní zařízení tvořeno

hlavními  funkčními komponenty  (§ 7   odst. 7)  2 a  více různých

výrobců, považuje se za výrobce osoba, která navrhla toto zařízení

jako celek k zajištění požadované požárně bezpečnostní funkce.

(5) Projektování vyhrazených  požárně bezpečnostních zařízení

podle  odstavce 1  se zabezpečuje  prostřednictvím osoby způsobilé

pro tuto  činnost, která získala  oprávnění k projektové  činnosti

podle   zvláštního  právního   předpisu.11)  V   případě,  že   je

projektován  konkrétní  typ   vyhrazeného  požárně  bezpečnostního

zařízení, musí být splněny i požadavky uvedené v § 10 odst. 2.

(6) Je-li podmínkami stavebního povolení stanoveno předložení

podrobnější  dokumentace  podle  zvláštního  právního předpisu,12)

(dále  jen "podrobnější  dokumentace") musí  být splněny požadavky

uvedené v § 10 odst. 2.

(7)  V případě  souběhu 2  a více  vzájemně se  ovlivňujících

požárně bezpečnostních zařízení zabezpečuje koordinaci zpracovatel

požárně bezpečnostního řešení stavby  i při zpracování podrobnější

dokumentace podle odstavce 6.

------------------------------------------------------------------

10) Například ČSN  73 0802 Požární  bezpečnost staveb -  Nevýrobní

objekty,  ČSN  73  0804  Požární  bezpečnost  staveb - Výrobní

objekty, ČSN  73 0873 Požární  bezpečnost staveb -  Zásobování

požární   vodou,  ČSN   73  0875   Požární  bezpečnost  staveb

- Navrhování elektrické požární signalizace.

11) Zákon  č.  360/1992  Sb.,  o  výkonu  povolání  autorizovaných

architektů  a   o  výkonu  povolání   autorizovaných  inženýrů

a techniků činných  ve výstavbě, ve  znění zákona č.  164/1993

Sb., zákona č. 275/1994 Sb. a zákona č. 276/1994 Sb.

12) § 20 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 132/1998 Sb.

§ 6

Montáž požárně bezpečnostních zařízení

(1)  Při  montáži  požárně  bezpečnostního  zařízení musí být

dodrženy  podmínky vyplývající  z ověřené  projektové dokumentace,

popřípadě podrobnější  dokumentace a postupy  stanovené v průvodní

dokumentaci výrobce.

(2)  Osoba,  která  provedla  montáž  požárně  bezpečnostního

zařízení,  potvrzuje  splnění  požadavků  uvedených  v  odstavci 1

písemně.

§ 7

Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně

bezpečnostních zařízení

(1) Před uvedením požárně bezpečnostního zařízení do provozu,

kromě ručně ovládaných požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů,

systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních

konstrukcí  nebo  snížení  hořlavosti  stavebních  hmot, požárních

přepážek  a  ucpávek,  zabezpečuje  osoba  uvedená  v  § 6 odst. 2

provedení funkčních  zkoušek. Při funkčních  zkouškách se ověřuje,

zda provedení požárně  bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním

a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

(2) Při provozu požárně  bezpečnostního zařízení se postupuje

podle  normativních  požadavků  a  průvodní  dokumentace  výrobce,

popřípadě  podle ověřené  projektové dokumentace  nebo podrobnější

dokumentace.

(3)  Provozuschopnost  instalovaného  požárně  bezpečnostního

zařízení se  prokazuje dokladem o  jeho montáži, funkční  zkoušce,

kontrole  provozuschopnosti, údržbě  a opravách  provedených podle

podmínek  stanovených  touto   vyhláškou.  U  vyhrazených  požárně

bezpečnostních  zařízení,  a  stanoví-li  tak průvodní dokumentace

výrobce,   i  u   dalších  požárně   bezpečnostních  zařízení   se

provozuschopnost  prokazuje  také  záznamy  v  příslušné  provozní

dokumentaci (např. provozní kniha).

(4)   Kontrola   provozuschopnosti   požárně   bezpečnostního

zařízení  se  provádí  v  rozsahu  a  způsobem stanoveným právními

předpisy,  normativními požadavky13)  a průvodní  dokumentací jeho

výrobce nejméně  jednou za rok, pokud  výrobce, ověřená projektová

dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního

nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

(5)   Při   provozu,   kontrole   provozuschopnosti,   údržbě

a opravách   požárně   bezpečnostního   zařízení,   u  něhož  není

k dispozici  průvodní  dokumentace  nebo  neexistuje  výrobce,  se

postupuje  podle  průvodní   dokumentace  a  podmínek  stanovených

výrobcem  technicky  nebo  funkčně  srovnatelného  druhu nebo typu

požárně bezpečnostního zařízení.

(6) Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým

plnit  svoji   funkci,  musí  se   tato  skutečnost  na   zařízení

a v  prostoru,  kde  je  zařízení  instalováno, zřetelně vyznačit.

Provozovatel   v   takovém   případě   provede   opatření  k  jeho

neprodlenému   uvedení  do   provozu  a   prostřednictvím  odborně

způsobilé   osoby   nebo   technika   požární   ochrany  zabezpečí

v potřebném  rozsahu  náhradní  organizační,  popřípadě  technická

opatření.  Náhradní  opatření  se  zajišťují  do  doby  opětovného

uvedení zařízení do provozu.

(7) Při opravách požárně bezpečnostního zařízení lze používat

pouze  náhradní  díly  odpovídající  technickým podmínkám výrobce.

Změny součástí systému požárně bezpečnostního zařízení, které jsou

výrobky   stanovenými   podle   zvláštního   právního  předpisu14)

(hlavních funkčních  komponentů) a takové  jeho změny, které  mají

vliv  na funkci  požárně bezpečnostního  zařízení, se  považují za

udržovací  práce  na  stavbě,  které  by  mohly  ovlivnit  požární

bezpečnost stavby.15)

(8)    Doklad    o    kontrole    provozuschopnosti   požárně

bezpečnostního zařízení vždy obsahuje následující údaje:

a) údaj  o firmě,  jménu nebo  názvu, sídle  nebo místu  podnikání

provozovatele požárně bezpečnostního  zařízení a identifikačním

čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci

též údaj o tomto  zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická

osoba,  také  jméno,  příjmení  a  adresu  trvalého pobytu této

fyzické osoby,

b) adresu  objektu,  ve  kterém  byla  kontrola  provozuschopnosti

požárně  bezpečnostního  zařízení   provedena,  není-li  shodná

s adresou sídla provozovatele podle písmene a),

c) umístění, druh,  označení výrobce, typové označení,  a je-li to

nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného

zařízení,

d) výsledek  kontroly  provozuschopnosti,  zjištěné  závady včetně

způsobu    a    termínu    jejich    odstranění   a   vyjádření

o provozuschopnosti zařízení,

e) datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,

f) potvrzení podle §  10 odst. 2, datum, jméno,  příjmení a podpis

osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele

údaj  o firmě,  jménu nebo  názvu, sídle  nebo místu  podnikání

a identifikačním čísle;  u osoby zapsané  v obchodním rejstříku

nebo  jiné  evidenci  též  údaj  o  tomto zápisu; u zaměstnance

obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

------------------------------------------------------------------

13) Například ČSN  73 0873 Požární bezpečnost  staveb - Zásobování

požární vodou.

14) Zákon  č. 22/1997  Sb., o  technických požadavcích  na výrobky

a o  změně a  doplnění některých  zákonů, ve  znění zákona  č.

71/2000 Sb.

15) § 55 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb.

§ 8

Elektrická požární signalizace

(1)  U elektrické  požární signalizace  se kromě pravidelných

jednoročních kontrol provozuschopnosti  provádějí zkoušky činnosti

elektrické požární signalizace při provozu, a to

a) jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení,

b) jednou  za půl  roku u  samočinných hlásičů  požáru a zařízení,

které elektrická požární signalizace ovládá,

pokud  v   ověřené  projektové  dokumentaci   nebo  v  podrobnější

dokumentaci,  popřípadě   v  průvodní  dokumentaci   výrobce  nebo

v posouzení  požárního   nebezpečí  není,  vzhledem   k  provozním

podmínkám nebo vlivu prostředí, určena lhůta kratší.

(2)  Zkouška  činnosti  elektrické  požární  signalizace  při

provozu se provádí prostřednictvím  osob pověřených údržbou tohoto

zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti elektrické požární

signalizace při provozu s  termínem pravidelné jednoroční kontroly

provozuschopnosti,  pak tato  kontrola provedení  zkoušky činnosti

nahrazuje.

(3) Zkouška  činnosti jednotlivých druhů  samočinných hlásičů

požáru   se  provádí   za  provozu   pomocí  zkušebních  přípravků

dodávaných výrobcem.

§ 9

Hasicí přístroje

(1) Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem

o jeho  kontrole   provedené  podle  podmínek   stanovených  touto

vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

(2)  Kontrola   hasicího  přístroje  se   provádí  v  rozsahu

a způsobem  stanoveným právními  předpisy, normativními  požadavky

a průvodní dokumentací výrobce po  každém jeho použití nebo tehdy,

vznikne-li   pochybnost  o   jeho  provozuschopnosti   (např.  při

mechanickém  poškození) a  nejméně jednou  za rok,  pokud průvodní

dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení

požárního   nebezpečí   pro   některé   případy  instalací  (např.

v chemicky  agresivním  prostředí)  nestanoví  lhůtu kratší. První

kontrola provozuschopnosti  hasicího přístroje musí  být provedena

nejdéle jeden rok před jeho instalací.

(3) Součástí  údržby hasicích přístrojů  je jejich periodická

zkouška a plnění.

(4)  Při kontrole,  údržbě a  opravách hasicího  přístroje je

možno nahradit  jednotlivé díly, součásti,  náplně a příslušenství

(např. typový štítek, hasební látku, výtlačný plyn) jen komponenty

odpovídajícími technickým podmínkám výrobce.

(5)  Periodická  zkouška,  při  které  se  provádí  povrchová

prohlídka,  kontrola  značení,  prohlídka  vnitřku nádoby, zkouška

pevnosti  a těsnosti  nádoby, zkouška  těsnosti spouštěcí armatury

nebo ventilu a zkouška pojistného  ventilu, se vykonává u hasicích

přístrojů

a) vodních a pěnových jednou za 3 roky,

b) ostatních jednou za 5 let.

(6)  Osoba,  která  provedla  kontrolu,  údržbu  nebo opravu,

opatří  hasicí  přístroj  plombou   spouštěcí  armatury  a  trvale

čitelným kontrolním štítkem tak, aby  byl viditelný při pohledu na

instalovaný   hasicí   přístroj,   nevylučuje-li   to  konstrukční

provedení hasicího přístroje. Kontrolní  štítek nesmí zasahovat do

typového štítku a překrývat výrobní číslo hasicího přístroje.

(7) Na  kontrolním štítku se vyznačuje  měsíc a rok provedení

úkonu  podle  odstavce  6,  termín  příští  kontroly  nebo  příští

periodické zkoušky  a údaje, podle nichž  lze identifikovat osobu,

která úkon podle  odstavce 6 provedla, a to  jméno a příjmení této

osoby,  popřípadě u  podnikatele údaj  o firmě,  jménu nebo názvu,

sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané

v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci  též údaj o tomto zápisu;

u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

(8)  Doklad  o  provedené   kontrole,  údržbě  nebo  opravách

hasicích přístrojů vždy obsahuje následující údaje:

a) údaj  o firmě,  jménu nebo  názvu, sídle  nebo místu  podnikání

vlastníka  (uživatele)  hasicího   přístroje  a  identifikačním

čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci

též údaj o tomto zápisu; je-li vlastníkem (uživatelem) hasicího

přístroje fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého

pobytu této fyzické osoby,

b) adresu  objektu,  ve  kterém  byl  hasicí  přístroj instalován,

není-li shodná s adresou podle písmene a),

c) umístění,  druh,  označení  výrobce,  typové  označení, výrobní

číslo nádoby kontrolovaného hasicího přístroje,

d) datum  provedení a  další údaje  o kontrole  provozuschopnosti,

údržbě    nebo    opravě,    jejím    výsledku    a   vyjádření

o provozuschopnosti hasicího přístroje,

e) potvrzení podle §  10 odst. 2, datum, jméno,  příjmení a podpis

osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla, u podnikatele

údaj  o firmě,  jménu nebo  názvu, sídle  nebo místu  podnikání

a identifikačním čísle;  u osoby zapsané  v obchodním rejstříku

nebo  jiné  evidenci  též  údaj  o  tomto zápisu; u zaměstnance

obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

(9) Osoba, která provádí kontrolu, údržbu nebo opravu, vyřadí

z používání hasicí přístroj

a) vadný, který nelze předepsaným způsobem opravit, nebo

b) ten, u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby,

nebo

c) starší  20 let,  s výjimkou  hasicího přístroje  CO2, který  se

vyřazuje z používání, je-li starší 40 let.

Ten,  kdo  vyřadil  hasicí  přístroj  z  používání,  vystaví  jeho

vlastníku nebo uživateli doklad s uvedením důvodu vyřazení.

§ 10

Společné požadavky na projektování, montáž a kontrolu

provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a

hasicích přístrojů

(1)   Při  projektování,   popřípadě  zpracování  podrobnější

dokumentace,  montáži  a  kontrole  provozuschopnosti  vyhrazených

požárně  bezpečnostních zařízení,  jakož i  při provádění kontrol,

údržbě a opravách zařízení pro zásobování požární vodou a hasicích

přístrojů  musí osoba,  která příslušnou  činnost vykonává, splnit

podmínky  stanovené  právními   předpisy,  normativními  požadavky

a průvodní   dokumentací   výrobce    konkrétního   typu   požárně

bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje.

(2)  Osoba,   která  příslušnou  činnost   podle  odstavce  1

provedla,  odpovídá  za  kvalitu   provedené  činnosti  a  písemně

potvrzuje,  že   při  tom  splnila   podmínky  stanovené  právními

předpisy,  normativními požadavky  a průvodní  dokumentací výrobce

konkrétního  typu  požárně  bezpečnostního  zařízení nebo hasicího

přístroje.

(3)  Podmínky  znalostí,  praktických  dovedností,  popřípadě

technického  vybavení osob  provádějících činnosti  podle odstavce

1 mohou  být  stanoveny  v  průvodní  dokumentaci  výrobců požárně

bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů. Rozsah a obsah takto

stanovených podmínek musí odpovídat právním předpisům a příslušným

normativním požadavkům.

(4)  Stanoví-li  tak  průvodní  dokumentace  výrobce  požárně

bezpečnostních zařízení, která nejsou vyhrazenými druhy, platí pro

jejich projektování, montáž a kontroly provozuschopnosti požadavky

uvedené v odstavcích 1 a 2.

(5)  Podmínky  pro  získávání  odborné způsobilosti, vydávání

a odnímání  oprávnění   k  některým  činnostem   podle  zvláštního

právního předpisu16) nejsou ustanoveními odstavců 1 až 4 dotčeny.

------------------------------------------------------------------

16) Například  vyhláška  č.  50/1978  Sb.,  o odborné způsobilosti

v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

ODDÍL DRUHÝ

ZPŮSOB VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO HAŠENÍ

POŽÁRŮ A PRO ZÁCHRANNÉ PRÁCE

[K § 6b písm. e) zákona]

§ 11

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

(1)  Vytvářením podmínek  pro hašení  požárů a  pro záchranné

práce se  rozumí souhrn organizačních,  a popřípadě i  technických

opatření   umožňujících  při   využití  existujících  předpokladů,

zejména  stavebně  technických,   provedení  rychlého  a  účinného

zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací.

(2) K  provedení rychlého a účinného  zásahu podle odstavce 1

zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby

a) bylo  zřetelně  označeno   číslo  tísňového  volání  (ohlašovny

požárů),  popřípadě uvedeny  další pokyny  ke způsobu  ohlášení

požáru  ve všech  objektech, kde  provozují činnosti; právnické

osoby  a  podnikající  fyzické  osoby  provozující  činnosti se

zvýšeným  nebo vysokým  požárním nebezpečím  zveřejňují požární

poplachové směrnice,

b) byl  umožněn  přístup  ke  spojovacím  prostředkům, zabezpečena

jejich  provozuschopnost a  použitelnost pro  potřeby tísňového

volání,

c) byly  dodrženy   trvale  volné  průjezdné   šířky  příjezdových

komunikací  nejméně 3  m k  objektům, k  nástupním plochám  pro

požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,

d) bylo provedeno označení17) a  umožněno použití nástupních ploch

pro požární techniku a požárních výtahů,

e) byla  zajištěna   trvalá  použitelnost  vnitřních   a  vnějších

zásahových  cest   (např.  požární  výtahy,   požární  žebříky)

a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou,

f) byla  označena9) rozvodná  zařízení elektrické  energie, hlavní

vypínače    elektrického   proudu,    uzávěry   vody,    plynu,

produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení.

(3)   K   provedení   evakuace   osob,   zvířat  a  materiálu

a k  provedení  záchranných  prací   podle  odstavce  1  zajišťují

právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby

a) byly  označeny9)  nouzové  (únikové)  východy, evakuační výtahy

a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných

činnostech  může vyskytovat  veřejnost nebo  osoby v  pracovním

poměru nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení nemusí být

provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou

zřetelně viditelné a dostupné z každého místa,

b) byly  trvale  volně  průchodné  komunikační  prostory  (chodby,

schodiště apod.), které jsou  součástí únikových cest, tak, aby

nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce,

c) chráněné  únikové  cesty18)  a  všechny  jejich součásti nebyly

využívány způsobem zvyšujícím požární riziko.19)

------------------------------------------------------------------

9) Například  ČSN  ISO  3864  Bezpečnostní  barvy  a bezpečnostní

značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky.

17) Vyhláška č. 30/2001 Sb.,  kterou se provádějí pravidla provozu

na  pozemních  komunikacích  a  úprava  a  řízení  provozu  na

pozemních  komunikacích  (dopravní  značka  B  29 s dodatkovou

tabulkou "Nástupní plocha pro požární techniku").

18) § 19  vyhlášky   č.  137/1998  Sb.,   o  obecných  technických

požadavcích na výstavbu.

19) Například ČSN  73 0802 Požární  bezpečnost staveb -  Nevýrobní

objekty,  ČSN  73  0804  Požární  bezpečnost  staveb - Výrobní

objekty.

ODDÍL TŘETÍ

LHŮTY A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH KONTROL

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

[K § 6b písm. f) zákona]

§ 12

Způsob provádění pravidelných kontrol

(1) Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně

podle  §  5  odst.  1   písm.  e)  zákona  se  zabezpečují  formou

preventivních požárních prohlídek a  prověřováním dokladů o plnění

povinností  stanovených  předpisy  o  požární  ochraně  (dále  jen

"preventivní požární prohlídky").

(2)  Předmětem  preventivních  požárních  prohlídek  je  vždy

zjišťování  stavu zabezpečení  požární ochrany  u právnických osob

a podnikajících   fyzických  osob,   způsobu  dodržování  podmínek

požární  bezpečnosti  a  prověřování  dokladů  o plnění povinností

stanovených předpisy o požární ochraně.

(3)  Cílem  preventivních  požárních  prohlídek je odstranění

zjištěných závad a odchylek od  žádoucího stavu (dále jen "požární

závady"). Lhůty  k odstranění zjištěných  požárních závad navrhuje

osoba provádějící preventivní požární prohlídku.

(4)  Preventivní  požární  prohlídky  se  provádějí  ve všech

objektech a zařízeních, kde  právnické osoby a podnikající fyzické

osoby provozují činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona.

(5)  V  objektech  a  zařízeních,  kde  právnické  osoby nebo

podnikající  fyzické   osoby  provozují  činnosti   bez  zvýšeného

požárního  nebezpečí, se  preventivní požární  prohlídky provádějí

v provozech,  ve kterých  se na  pracovištích pravidelně vyskytují

současně  nejméně  3  osoby   v  pracovním  poměru  nebo  obdobném

pracovním  vztahu   k  provozovateli  nebo   veřejnost,  popřípadě

v dalších objektech nebo zařízeních,  pokud tak určí provozovatelé

těchto činností.

(6)  Provedení  preventivní   požární  prohlídky  se  dokládá

záznamem do požární knihy, popřípadě jiným prokazatelným způsobem.

Záznam   o   preventivní   požární   prohlídce   musí  být  sepsán

bezprostředně po jejím provedení.

(7)  Záznam o  preventivní požární  prohlídce obsahuje  datum

provedení,  označení objektu  a pracoviště,  zjištěné skutečnosti,

navržená  opatření, stanovení  způsobu a  termínů jejich  splnění,

jméno  a  podpis  osoby,  která  záznam  provedla,  jméno a podpis

vedoucího zaměstnance  kontrolovaného pracoviště nebo  jiné určené

osoby (§ 30) a záznam o splnění navržených opatření.

(8)   Systém  provádění   preventivních  požárních  prohlídek

a způsob  vedení záznamů  podle  odstavce  6 lze  podrobně upravit

schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární

ochrany   zpracovanou  na   základě  stanovení   podmínek  požární

bezpečnosti (např. § 30).

§ 13

Lhůty preventivních požárních prohlídek

(1)  Preventivní požární  prohlídky podle  § 12  se provádějí

v následujících lhůtách:

a) v objektech  a   zařízeních,  kde  jsou   provozovány  činnosti

s vysokým požárním nebezpečím, nejméně  jednou za 3 měsíce (§ 4

odst. 3 zákona),

b) v objektech  a  zařízeních,  kde  jsou  provozovány činnosti se

zvýšeným  požárním  nebezpečím  (§ 4  odst.  2 zákona), nejméně

jednou za 6 měsíců,

c) v objektech  a zařízeních,  kde jsou  provozovány činnosti  bez

zvýšeného požárního  nebezpečí uvedené v §  12 odst. 5, nejméně

jednou za rok.

(2) Lhůty uvedené v odstavci  1 mohou být zkráceny schváleným

posouzením  požárního nebezpečí  nebo dokumentací  požární ochrany

zpracovanou  na  základě  stanovení  podmínek  požární bezpečnosti

(např. § 30).

ODDÍL ČTVRTÝ

POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ VÝROBKŮ A VZORKŮ

K PROVEDENÍ POŽÁRNĚ TECHNICKÉ EXPERTIZY

[K § 6b písm. g) zákona]

§ 14

Postup při poskytování určených výrobků

(1)  Právnické  osoby,  podnikající  fyzické  osoby a fyzické

osoby  poskytují  orgánu  státního  požárního  dozoru výrobky nebo

vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny

vzniku požáru (§ 50 odst. 2) na základě jeho vyžádání.

(2) Na základě žádosti  osoby předávající výrobek nebo vzorek

podle  odstavce  1  vyhotovuje  orgán  státního  požárního  dozoru

potvrzení ("Protokol  o předání a převzetí  výrobku nebo vzorku"),

jehož stejnopis předávající osoba obdrží.

(3)  Protokol o  předání  výrobku  nebo vzorku  vždy obsahuje

označení události,  místa, objektu, datum  a čas odebrání  výrobku

nebo vzorku, jeho popis, jakož  i údaje o předávající osobě včetně

jejího  vyjádření,  údaje  o  přebírající  osobě  a podpisy těchto

osob.

ODDÍL PÁTÝ

ZPŮSOB STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

A POSUZOVÁNÍ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ

[K § 6b písm. a), b), h) a i) zákona]

§ 15

Způsob určení podmínek požární bezpečnosti

při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím

(1)  Podmínky  požární  bezpečnosti  se  stanoví  k zabránění

vzniku požáru a k ochraně osob,  zvířat a majetku v případě vzniku

požáru a  k zamezení jeho  šíření. Při stanovení  podmínek požární

bezpečnosti  se  k  prostorám,  objektům  a  pracovištím (dále jen

"místa"),  kde  právnické  osoby  nebo  podnikající  fyzické osoby

provozují  činnosti, přiřadí  charakteristiky, podle  kterých jsou

definovány činnosti  se zvýšeným požárním nebezpečím  (§ 4 odst. 2

zákona).

(2) V místech, ke kterým byly přiřazeny charakteristiky podle

odstavce  1, se  ve vztahu  k provozovaným  činnostem se  zvýšeným

požárním nebezpečím prokazatelně vyhodnotí

a) vyskytující se možné zdroje zapálení,

b) požárně   technické    charakteristiky,   popřípadě   technicko

bezpečnostní  parametry  vyskytujících  se  látek potřebných ke

stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob

a majetku,

c) základní    charakteristiky    požární    bezpečnosti    staveb

a technologií  (výška  stavby,  konstrukční  systém, odstupové,

popřípadě bezpečnostní vzdálenosti,  dělení do požárních úseků,

technická  zařízení,  druh  provozu  a  technologií) z hlediska

jejich  vlivu na  vznik a  šíření případného  požáru a  zplodin

hoření. Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy od

vybraných  druhů  objektů,  lesů   a  komunikací  jsou  uvedeny

v příloze č. 1 této vyhlášky.

(3)  Na  základě  vyhodnocení  podle  odstavce  2  se stanoví

podmínky požární  bezpečnosti při činnostech  se zvýšeným požárním

nebezpečím, přičemž se vždy

a) vymezí  oprávnění  a  povinnosti  osob  při  zajištění  požární

bezpečnosti   pro  zahájení,   průběh,  přerušení   a  skončení

činnosti,

b) určí  potřebný  počet  preventivních  požárních  hlídek a počet

zaměstnanců   zařazených  do   těchto  preventivních  požárních

hlídek,

c) stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů

a značení (informace, výstrahy, příkazy a zákazy),

d) určí způsob zabezpečení volných únikových cest,

e) stanoví požadavky  směřující proti vzniku a  šíření požáru nebo

vzniku  výbuchu s  následným požárem,  nejsou-li tyto stanoveny

výrobcem, například

1. určení    provozních     podmínek    technických    zařízení

a technologického  procesu,   podmínek  případných  odstávek

zařízení nebo omezení provozu,

2. stanovení   maximálního   množství    hořlavých   a   hoření

podporujících  látek,  přípravků  nebo  materiálů  (dále jen

"množství látek"),

3. zamezení vzniku nebezpečné  koncentrace hořlavých plynů, par

hořlavých kapalin nebo hořlavých prachů,

f) stanoví  zajištění požární  ochrany v  době přerušení,  omezení

nebo  přechodného zastavení  provozu (dále  jen "doba sníženého

provozu") a v mimopracovní době,

g) vyhodnotí potřebné  věcné prostředky požární  ochrany a požárně

bezpečnostní  zařízení, popřípadě  také požadavky  na speciální

hasební  látky  a  postupy,   přičemž  se  vychází  z  podmínek

stanovených touto vyhláškou,

h) určí další  požadavky, které závisí  na druhu, místě  a způsobu

provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím, například

pro  mimořádné  provozování   těchto  činností  na  přechodných

pracovištích,  tj.  na  místech,  která  nejsou  k tomuto druhu

činnosti  projektována,  dosud   schválena  nebo  jinak  určena

(staveniště,  volné prostranství,  lesní porosty  apod.), anebo

když se změní výchozí podmínky.

(4) Podmínky požární bezpečnosti při provozovaných činnostech

se zvýšeným požárním nebezpečím  se zapracují do příslušných druhů

dokumentace požární ochrany uvedených v § 27.

(5) Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti

odpovídá zpracovatel (osoba odborně způsobilá nebo technik požární

ochrany),  přičemž  vychází  ze   stavu  vědeckých  a  technických

poznatků  známých  v  době  jejich  stanovení.  Za  splnění tohoto

požadavku se  považuje dodržení podmínek  stanovených normativními

požadavky.20)

(6) V  případě dodavatelsky prováděných  činností se zvýšeným

požárním  nebezpečím zabezpečuje  stanovení a  dodržování podmínek

podle  odstavců 1  až 4  právnická osoba  nebo podnikající fyzická

osoba,  která tyto  činnosti vykonává,  není-li smlouvou stanoveno

jinak.

------------------------------------------------------------------

20) Například  ČSN  07  8304  Tlakové  nádoby  na plyny - Provozní

pravidla, ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Provozovny a sklady.

§ 16

Způsob posuzování požárního nebezpečí

činností s vysokým požárním nebezpečím

(1)  Při posuzování  požárního nebezpečí  činností s  vysokým

požárním nebezpečím (dále jen  "posouzení požárního nebezpečí") se

postupuje  obdobně podle  § 15  odst.  1  až 3,  přičemž se  klade

zvláštní důraz na případné kumulativní účinky požárního nebezpečí.

(2)  Způsob  posuzování  požárního  nebezpečí stanovený touto

vyhláškou se  přiměřeně vztahuje i na  doplnění, přepracování nebo

zpracování  nového  posouzení  požárního  nebezpečí,  popřípadě na

odstraňování  nedostatků  zjištěných  při  jeho  schvalování (§ 6a

odst.  4   a  5  zákona).  Podmínky   a  způsob  předkládání  této

dokumentace  ke schválení  orgánu státního  požárního dozoru  jsou

upraveny v § 40 odst. 7 a 8.

(3)  Zjištění  a  zhodnocení  rozhodujících  vlivů z hlediska

možnosti  vzniku a  šíření  požáru,  vyjádření a  posouzení zdrojů

rizik  ohrožení  osob,  zvířat   a  majetku,  zhodnocení  možností

provedení  záchranných  prací  a  účinné  likvidace  požáru včetně

popisu jeho možných následků vždy obsahuje

a) popis  základních  charakteristik  požární  bezpečnosti  staveb

a technologií [§ 15 odst. 2  písm. c)], zjištění množství látek

a jejich druhů,  požárně bezpečnostních zařízení,  zařízení pro

detekci   a   signalizaci   technologických   stavů;  porovnání

zjištěných  skutečností  se  stavem  žádoucím  podle  příslušné

dokumentace   (např.  příslušné   technické  předpisy,  ověřená

projektová  dokumentace, normativní  požadavky, návody výrobců)

a vyhodnocení rozdílů,

b) zjištění a zhodnocení vyskytujících se možných zdrojů zapálení,

uvedení požárně technických charakteristik, popřípadě technicko

bezpečnostních parametrů vyskytujících  se látek, potřebných ke

stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob

a majetku  včetně  zdůvodnění  výběru  látek  a  jejich požárně

technických  charakteristik určených  jako rozhodné  a potřebné

pro stanovení preventivních opatření,

c) vyjádření a  posouzení požárního nebezpečí  z hlediska ohrožení

osob  nebo zvířat,  možností  jejich  evakuace a  záchrany; při

zjišťování  počtu osob,  které se  při provozovaných činnostech

vyskytují, se postupuje obdobně podle § 17 odst. 4 a 6,

d) zjištění  a  zhodnocení   vnějších  zdrojů  rizik  ohrožujících

posuzovanou činnost, tj. z  prostoru, ve kterém vlastní činnost

není  provozována,  a  rizik  vznikajících  z neprovozních nebo

havarijních  stavů obslužných  zařízení (zdrojů  energií včetně

náhradních zdrojů,  dodávek surovin, chlazení,  výměny vzduchu,

zabezpečovacích systémů apod.),

e) zhodnocení  možností   provedení  rychlé  a   účinné  likvidace

případného požáru, evakuace osob, zvířat, materiálu a provedení

záchranných prací  vlastními silami a  prostředky provozovatele

posuzované  činnosti, popřípadě  vyjádření potřeb přesahujících

tento rámec; při tom se postupuje následujícím způsobem:

1. stanovení  míst, kde  lze předpokládat  vznik požáru  a jeho

šíření,  a   vyhodnocení  těchto  míst   z  hlediska  určení

nejsložitější varianty požáru,

2. posouzení   provozuschopnosti   a   účinnosti  instalovaných

požárně bezpečnostních zařízení a organizačních opatření pro

včasné zjištění požáru, jeho  ohlášení a vyhlášení požárního

poplachu,

3. určení  počtu  a  druhů  hasicích  přístrojů  a porovnání se

skutečným stavem,

4. stanovení  časových a  prostorových parametrů  nejsložitější

varianty  požáru,  potřebných  sil,  technických  prostředků

a hasebních   látek   pro   nejsložitější   varianty  požáru

a stanovení  podmínek  pro  jejich  připravenost  k  zásahu,

popřípadě  také  stanovení  požadavků  na  speciální hasební

látky a postupy,

f) popis   možných  následků   požáru,  kde   se  uvedou   rozumně

předvídatelné následky vzniklé  porušením stavebních konstrukcí

a zařízení  nebo  jejich  částí,  tepelnými  účinky a toxickými

zplodinami hoření, únikem látek,  výskytem hořlavých plynů nebo

par, poškozením nebo zničením  komunikací, sdělovacích a jiných

technických zařízení.

(4) Při stanovení systému  řízení požární ochrany se navrhují

organizační a technická řešení mimořádných situací se zaměřením na

snížení  pravděpodobnosti vzniku  požáru, jeho  šíření a  ohrožení

osob,  zvířat  a  majetku   (vlastní  systém  přípravy  na  řešení

závažných  havárií  a  systém   řízení  při  jejich  vzniku,  jeho

organizační  struktura, materiální  a technické  vybavení, zřízení

jednotky požární  ochrany apod.). Systémová  řešení se specifikují

v návrzích na opatření.

(5) Návrhy na opatření včetně stanovení termínů jejich plnění

vycházejí z vyhodnocení skutečností uvedených  v odstavcích 3 a 4.

Opatření jsou

a) organizačního  charakteru  -  například  stanovení  organizační

struktury  pro  plnění  povinností  na  úseku  požární ochrany,

zvláštní požadavky na provádění  školení zaměstnanců a odbornou

přípravu  zaměstnanců  zařazených  do  preventivních  požárních

hlídek, preventistů požární ochrany a jednotek požární ochrany,

způsobilost  zaměstnanců  určených  k  obsluze,  údržbě, opravě

a kontrolám  technických  a  požárně  bezpečnostních  zařízení,

není-li   tato  stanovena   výrobcem,  zpracování   a  kontrola

dokumentace požární ochrany, způsob, rozsah a termíny provádění

preventivních  požárních prohlídek,  zajištění požární  ochrany

v době sníženého provozu a v mimopracovní době,

b) technického  charakteru  -   například  zvláštní  požadavky  na

provádění   údržby,   oprav,   obsluhy   a   kontroly  objektů,

technických  a technologických  zařízení, stanovení technických

parametrů,  které   nelze  překročit  (teplota,   tlak  apod.),

zajištění  spojovacích prostředků,  vybavení ohlašoven  požárů,

označení  ochranných nebo  nebezpečných pásem,  způsob vybavení

požární   technikou,   věcnými   prostředky   požární  ochrany,

popřípadě požárně bezpečnostními  zařízeními, zajištění volných

únikových cest, příjezdových komunikací  a nástupních ploch pro

požární  techniku,  přístupu  k  hlavním vypínačům elektrického

proudu,  uzávěrům vody,  plynu, ústředního  vytápění, popřípadě

dalších produktovodů,  označení všech určených  míst požárními,

výstražnými a bezpečnostními  značkami9) nebo tabulkami, způsob

manipulace s hořlavými nebo nebezpečnými látkami,

c) jiná - například vytvoření vlastního systému přípravy na řešení

závažných havárií a systému řízení při jejich vzniku, stanovení

jeho    organizační    struktury,    specifikace   materiálního

a technického    vybavení,    vícestupňové    systémy   požárně

bezpečnostních zařízení, zřízení jednotky požární ochrany (druh

jednotky požární ochrany, početní stavy, vybavení apod.).

(6)  Skutečnosti  uvedené  v  odstavci  3  písm.  e) k účinné

likvidaci požáru mohou být  nahrazeny dokumentací zdolávání požárů

(§  34).  V  takovém  případě  dokumentace  zdolávání požárů tvoří

nedílnou součást posouzení požárního nebezpečí.

§ 17

Způsob určování činností se zvýšeným

a s vysokým požárním nebezpečím

(1)   Pro  účely   stanovení  podmínek   požární  bezpečnosti

a posouzení  požárního nebezpečí  se při  určování množství  látek

vyskytujících se  v jednom prostoru nebo  požárním úseku,21) které

je  rozhodující pro  zařazení provozovaných  činností do kategorií

podle § 4 zákona, postupuje následujícím způsobem:

a) množství  látek  vyskytujících   se  při  provozování  činností

v jednom   prostoru  (jeden   nebo  více   stavebních  objektů,

skladovací nebo manipulační plochy, technologická zařízení nebo

jejich části,  zásobníky a nádrže,  které právnická osoba  nebo

podnikající  fyzická  osoba  užívá   a  které  spolu  stavebně,

provozně  nebo   technologicky  souvisejí,  (dále   jen  "jeden

prostor"), se sčítají,

b) v případě  provozování  činnosti  v  jednom  stavebním objektu,

který není  prokazatelně dělen do požárních  úseků, považuje se

tento   objekt  za   jeden  požární   úsek  a   množství  látek

vyskytujících  se  v  jednotlivých  jeho  částech  se  sčítají;

jedná-li  se o  stavební objekt  nebo zařízení,  které z  části

tvoří požární úsek nebo úseky a část je požárně nedělena, potom

se  množství   látek  vyskytujících  se   v  požárních  úsecích

s množstvím  látek vyskytujících  se v  dalších částech objektu

vzájemně nesčítají,

c) do  roční  produkce  hořlavých  kapalin,  hořlavých  plynů nebo

hoření podporujících plynů se započítává množství těchto látek,

které  se  vyrobí,  vyskytují  se  při  výrobě  nebo  naplní do

zásobníků, cisteren nebo nádob za  jeden rok v jednom stavebním

objektu nebo v jednom prostoru,

d) v případě kusového balení (palety, lahve, sudy apod.) se objemy

a množství  látek  v  těchto  obalech,  za  podmínek  uvedených

v písmenech a), b) a c), sčítají,

e) provozní   náplně  a   záložní  palivo,   které  jsou  součástí

silničních   a  kolejových   vozidel,  se   do  množství  látek

nezapočítávají;  množství  látek   vyskytujících  se  v  jiných

částech   silničních   nebo   kolejových   vozidel   (nádržích,

kontejnerech apod.)  se do celkového  množství látek započítává

pouze  v případech,  kdy při  provozovaných činnostech  dochází

k manipulaci s těmito látkami (např. přečerpávání nebo prodej).

Pro přepravu nebezpečných látek platí zvláštní předpisy.22)

(2)  Pro  účely  určení  množství  látek  podle odstavce 1 se

vychází  z  kapacity,  která   je  uvedena  v  ověřené  projektové

dokumentaci  stavby  nebo  průvodní  dokumentaci  zařízení.  Pokud

v ověřené projektové dokumentaci nebo  v průvodní dokumentaci tato

kapacita uvedena  není, vychází se  z maximálního množství  látek,

které  se v  místě provozování  činností vyskytují  nebo se  mohou

vyskytovat.

(3) Koncentrace  hořlavého prachu nebo  par hořlavých kapalin

ve směsi se vzduchem nebo jiným plynným okysličovadlem se považuje

za  nebezpečnou   pro  výbuch  s   následným  požárem  (dále   jen

"nebezpečná  koncentrace"),  přesahuje-li  technicko  bezpečnostní

parametry  stanovené v  průvodní dokumentaci.  Nejsou-li technicko

bezpečnostní   parametry   stanoveny    nebo   doloženy   průvodní

dokumentací,  považuje  se  za  nebezpečnou  koncentraci  dosažení

hodnoty 25 %  a vyšší, než je dolní  mez výbušnosti23) pro hořlavé

prachy nebo páry hořlavých kapalin.

(4) Při  stanovení počtu zaměstnanců na  pracovišti pro účely

určení činnosti  se zvýšeným požárním  nebezpečím podle §  4 odst.

2 písm. d)  zákona se vychází ze  skutečných projektovaných hodnot

vyplývajících  z  ověřené  projektové  dokumentace  stavby  (např.

trvalá  pracovní  místa).19)  Není-li  toto  ověřenou  projektovou

dokumentací stanoveno, vychází provozovatel činnosti z maximálního

skutečného   počtu  osob   současně  vykonávajících   činnosti  na

pracovišti,  které jsou  k němu  v pracovním  poměru nebo obdobném

pracovním  vztahu.  Za  pracoviště  se  přitom  považuje  stavebně

oddělená část objektu nebo otevřené technologické zařízení.

(5) Počet nadzemních podlaží  se určuje součtem všech podlaží

v nadzemní části  budovy. Za výšku  budovy se považuje  výška její

nadzemní části, kde se předpokládá vedení požárního zásahu.

(6)  Při určování  počtu osob  vyskytujících se  v podzemních

prostorách  se postupuje  obdobně  podle  odstavce 4.  Za podzemní

prostory se  přitom považuje stavebně  nebo technologicky oddělený

prostor, který je využívaný k  činnostem uvedeným v zákoně a jehož

stropní konstrukce  a začátek únikové cesty  se nachází pod úrovní

podlahy  východu  do  volného  prostoru  nebo  pod úrovní okolního

terénu.

------------------------------------------------------------------

19) Například ČSN  73 0802 Požární  bezpečnost staveb -  Nevýrobní

objekty,  ČSN  73  0804  Požární  bezpečnost  staveb - Výrobní

objekty.

21) § 18 odst. 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb.

22) Vyhláška  č.  64/1987  Sb.,  o  Evropské  dohodě o mezinárodní

silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění sdělení č.

157/1997 Sb., sdělení č. 54/1999  Sb. a sdělení č. 93/2000 Sb.

m.  s., a  sdělení č.  60/1999 Sb.,  o přijetí  změn a doplňků

Přílohy   I  -   Řád  pro   mezinárodní  železniční   přepravu

nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy

pro  smlouvu  o  mezinárodní  železniční  přepravě zboží (CIM)

k Úmluvě o  mezinárodní železniční přepravě (COTIF)  ze dne 9.

května 1980.

23) Čl. 1.30.1 ČSN  ISO 8421 - Požární ochrana.  Slovník - Část 1:

Obecné termíny a jevy požáru.

§ 18

Složité podmínky pro zásah

Pro  potřeby   členění  provozovaných  činností   podle  míry

požárního nebezpečí  ve smyslu §  4 odst. 1  zákona se za  složité

podmínky  pro  zásah  považují  činnosti,  u  kterých nejsou běžné

podmínky  pro zásah,  a to  za okolností,  kdy jsou  tyto činnosti

provozovány

a) v dispozičně  složitých  a  nepřehledných  objektech,  v  nichž

hrozí, zejména vzhledem k předpokladu silného zakouření, ztráta

orientace  osob  (podzemní  hromadné  garáže,  tunely  nad  350

m délky, podzemní systémy hromadné dopravy osob),

b) v prostorách a  zařízeních, kde by vstup  nebo činnost jednotky

požární  ochrany  bez  upozornění  na  zvláštní  nebezpečí nebo

postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů (výroba,

skladování   nebo  prodej   výbušin,  pyrotechnických  výrobků,

hořlavých    nebo    hoření    podporujících    plynů,   výskyt

radioaktivních  látek nebo  biologicky nebezpečného  materiálu,

rozvodny   elektrického  proudu,   kabelové  kanály   a  mosty,

energocentra s  náhradními zdroji a  vnitřní elektrické stanice

osazené  olejem chlazenými  transformátory o  celkovém výkonu 1

MVA a vyšším),

c) za podmínek, při nichž se vyskytují vybrané nebezpečné chemické

látky  a  přípravky  v  množství  stejném  nebo  větším, než je

množství   uvedené   v   příloze   č.   1  zvláštního  právního

předpisu,24)

d) v objektech  a  zařízeních  provozů  chemické  výroby uvedených

v příloze č. 2 této vyhlášky,

e) v objektech    a   zařízeních    administrativních,   školských

a zdravotnických provozů uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky

o 7  a více  nadzemních podlažích,  nebo o  4 a více nadzemních

podlažích, pokud  tyto objekty nemají  zřízeny chráněné únikové

cesty,

f) ve stavbách,  které jsou určeny  pro ubytování osob  s omezenou

schopností  pohybu  a  orientace,25)  ve  stavbách  ubytovacích

zařízení26) o  7 a více  nadzemních podlažích nebo  o 4 a  více

nadzemních  podlažích,   pokud  tyto  objekty   nemají  zřízeny

chráněné únikové cesty,

g) ve  stavbách  pro  shromažďování  většího  počtu  osob27)  a ve

stavbách pro obchod.28)

------------------------------------------------------------------

24) Zákon   č.  353/1999   Sb.,  o   prevenci  závažných   havárií

způsobených   vybranými    nebezpečnými   chemickými   látkami

a chemickými  přípravky  a  o  změně  zákona  č. 425/1990 Sb.,

o okresních  úřadech, úpravě  jejich působnosti  a o některých

dalších  opatřeních s  tím souvisejících,  ve znění pozdějších

předpisů,(zákon o prevenci závažných havárií).

25) Vyhláška č.  174/1994 Sb., kterou se  stanoví obecné technické

požadavky  zabezpečující  užívání  staveb  osobami  s omezenou

schopností pohybu a orientace.

26) § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

27) § 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

28) § 3 písm. f) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

§ 19

Hodnoty nahodilého požárního zatížení

(1) Do  nahodilého požárního zatížení  se započítává hmotnost

a výhřevnost všech hořlavých látek, které se za normálního provozu

nebo užívání v posuzovaném  prostoru nebo požárním úseku vyskytují

(např.  hořlavé  zařizovací  předměty,  popřípadě  jejich  hořlavé

části, technologická zařízení,  náplně, izolace, zpracovávané nebo

skladované  hořlavé  látky  včetně  hořlavých  obalů  a  hořlavých

přepravních  prostředků).  Do  nahodilého  požárního  zatížení  se

nezapočítává hmotnost  a výhřevnost pevně  zabudovaných stavebních

hmot a konstrukcí.

(2) Hodnoty  nahodilého požárního zatížení  pro účely členění

činností  podle požárního  nebezpečí jsou  uvedeny v  příloze č. 2

této vyhlášky.  Není-li hodnota nahodilého  požárního zatížení pro

některé  provozované   činnosti  v  příloze  č.   2  uvedena  jako

samostatná  položka,  použije   se  hodnota  nahodilého  požárního

zatížení provozně a funkčně srovnatelného druhu provozu.

ODDÍL ŠESTÝ

OVĚŘOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, ODBORNÁ PŘÍPRAVA

A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

[K § 11 odst. 8 a § 16 odst. 4 zákona]

§ 20

Ověřování odborné způsobilosti,

vydávání a odnímání osvědčení

(1) Komise ministerstva  podle § 11 odst. 1  a 2 zákona (dále

jen  "komise") se  ustavuje z  příslušníků Hasičského  záchranného

sboru České republiky (dále jen "příslušník"), popřípadě z dalších

odborníků z oblasti požární ochrany.  Komise má lichý počet členů,

nejméně 3,  přičemž 1 z  jejích členů, kterého  určí ministerstvo,

vykonává funkci předsedy.

(2)  Přihlášku ke  zkoušce  odborné  způsobilosti podle  § 11

odst.  1 a  2 zákona  (dále jen  "zkouška") podává uchazeč komisi.

Komise při  jednání rozhoduje většinou  hlasů. O výsledku  zkoušky

komise  vyhotoví  písemný  protokol  podepsaný  předsedou  a členy

komise.

(3)   Při  zkoušce   komise  zjišťuje   znalosti  v   rozsahu

tematických  okruhů  uvedených  v  §  22  a  v  příloze  č. 3 této

vyhlášky, která obsahuje zkušební témata.

(4) Zkušební komise může  vyloučit ze zkoušky uchazeče, který

v průběhu zkoušky  použije nedovolené pomůcky  nebo průběh zkoušky

jinak vážně narušuje.

(5) Zkouška  se člení na  dvě části, jimiž  se rozumí písemný

test a ústní přezkoušení. Komise je při zkoušce vázána tematickými

okruhy podle odstavce 3.

(6) Uchazeč koná nejprve písemný  test, který netrvá déle než

60  minut.  Písemný  test  obsahuje  50  otázek.  Úspěšné  složení

písemného  testu je  předpokladem pro  konání ústního přezkoušení.

Při ústním přezkoušení uchazeč odpovídá  na 3 otázky z tematických

okruhů uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky. Doba na samostatnou

přípravu odpovědí činí nejvýše  15 minut. Ústní přezkoušení netrvá

déle než 30 minut, přičemž komise může klást doplňující otázky, na

které uchazeč odpovídá bez přípravy.

(7)  Jestliže  uchazeč  odpověděl  v  písemném  testu správně

alespoň na 90 % v něm obsažených otázek, je hodnocen klasifikačním

stupněm  "prospěl" a  postupuje k  ústnímu přezkoušení.  V opačném

případě je hodnocen klasifikačním stupněm "neprospěl".

(8)  Při   ústním  přezkoušení  uchazeč   prokazuje  potřebné

znalosti včetně  jejich samostatné aplikace. V  případě, že odpoví

správně  na  zkušební  otázky,  je  hodnocen klasifikačním stupněm

"prospěl".

(9)  Je-li uchazeč  hodnocen klasifikačním  stupněm "prospěl"

z písemného  testu  i  z  ústního  přezkoušení,  je  jeho  zkouška

hodnocena  klasifikačním stupněm  "prospěl". V  opačném případě je

hodnocen klasifikačním  stupněm "neprospěl" a  v případě opakování

zkoušky  opakuje jak  písemný test,  tak ústní  přezkoušení. Totéž

platí pro uchazeče, který byl ze zkoušky vyloučen.

(10)   Výsledek  zkoušky   oznamuje  uchazeči   komise  ústně

bezprostředně po vyhodnocení výsledků.

(11) Ten, kdo neuspěl při  zkoušce se může podrobit opakované

zkoušce,  která se  koná v  rozsahu podle  odstavce 5. Zkoušku lze

konat nejvýše třikrát v kalendářním roce.

(12) Ten, komu  bylo osvědčení odňato (§ 11  odst. 3 zákona),

se  může podrobit  zkoušce nejdříve  po uplynutí  3 měsíců ode dne

nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí osvědčení.

§ 21

Vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti

(1)   Uchazeči,   který   úspěšně   vykonal   zkoušku,   vydá

ministerstvo   osvědčení   o   odborné   způsobilosti   (dále  jen

"osvědčení").  Osvědčení obsahuje  jméno, příjmení,  titul a rodné

číslo  uchazeče,  katalogové  číslo  osvědčení,  označení  odborné

způsobilosti, datum vydání  osvědčení, úřední razítko ministerstva

a podpis  pověřeného  vedoucího  zaměstnance  ministerstva.  Vzory

osvědčení jsou uvedeny v přílohách č. 4 a 5 této vyhlášky.

(2)  Absolventům   škol  požární  ochrany   nebo  absolventům

vysokoškolského  studia   podle  §  11   odst.  1  zákona   vydává

ministerstvo   osvědčení  na   základě  jejich   žádosti  doplněné

prokazatelným dokladem o ukončení studia.

(3) Osvědčení se vydává v jednom vyhotovení.

(4) Osvědčení  se odnímá na  základě písemného návrhu  orgánu

státního požárního dozoru, který  obsahuje jméno, příjmení, adresu

trvalého pobytu, rodné číslo  a katalogové číslo osvědčení odborně

způsobilé osoby nebo technika  požární ochrany, odůvodnění návrhu,

jakož  i  další  podklady,  jejichž  součástí  je  popis závažných

nedostatků,  pro které  orgán státního  požárního dozoru  návrh na

odejmutí osvědčení předkládá.

§ 22

Obsah a rozsah odborné přípravy odborně

způsobilých osob a techniků požární ochrany

(1)  Obsah  a  rozsah  odborné  přípravy  k  ověření  odborné

způsobilosti  je  stanoven  zvlášť  pro  odborně  způsobilé  osoby

a zvlášť  pro techniky  požární ochrany.  Způsob zajištění odborné

přípravy k ověření odborné způsobilosti není předepsán, přičemž se

připouští i individuální příprava.

(2) Obsah odborné přípravy je uveden v odstavcích 3 a 4, její

rozsah  je stanoven  tematickými okruhy  uvedenými v  příloze č. 3

této vyhlášky.

(3)  Obsah odborné  přípravy  k  získání osvědčení  o odborné

způsobilosti osob podle § 11 odst. 1 zákona tvoří

a) předpisy o požární ochraně,

b) požární bezpečnost staveb a technologií,

c) posuzování požárního nebezpečí,

d) základní   funkce   a   parametry   požární  techniky,  věcných

prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

e) fyzikální   a   chemické   procesy   hoření,   výbuchu,  hašení

a toxických účinků zplodin hoření,

f) základy taktiky hašení požárů.

(4)  Obsah odborné  přípravy  k  získání osvědčení  o odborné

způsobilosti techniků  požární ochrany podle  § 11 odst.  2 zákona

tvoří

a) předpisy o požární ochraně,

b) dílčí znalost požární bezpečnosti staveb (únikové cesty, dělení

do požárních úseků, odstupové a bezpečnostní vzdálenosti),

c) základní   funkce   a   parametry   požární  techniky,  věcných

prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

d) základní  znalost  fyzikálních  a  chemických  procesů  hoření,

výbuchu, hašení a toxických účinků zplodin hoření.

§ 23

Školení zaměstnanců o požární ochraně

(1) Školení zaměstnanců o  požární ochraně (dále jen "školení

zaměstnanců") obsahuje seznámení

a) s organizací  a  zajištěním  požární  ochrany  a  se základními

povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,

b) s požárním nebezpečím vznikajícím  při činnostech provozovaných

právnickou  osobou  nebo  podnikající  fyzickou  osobou v místě

výkonu práce zaměstnance,

c) s požárním   řádem,   s   požárními   poplachovými  směrnicemi,

popřípadě  s  požárním  evakuačním  plánem  a další dokumentací

obsahující   stanovení   podmínek   požární   bezpečnosti   při

činnostech vykonávaných na pracovišti,

d) se  zvláštními  požadavky  na  provoz  a  obsluhu instalovaných

technických zařízení v případě požáru,

e) se  zajištěním   požární  ochrany  v   době  sníženého  provozu

a v mimopracovní době,

f) s rozmístěním a se způsobem  použití věcných prostředků požární

ochrany na pracovišti,

g) s funkcí,  popřípadě  způsobem  obsluhy  požárně bezpečnostních

zařízení na pracovišti.

(2) Školení zaměstnanců se  provádí při nástupu do zaměstnání

a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance,

pokud  se tím  mění i  obsah skutečností  uvedených v  odstavci 1,

s kterými má být zaměstnanec  seznámen. Školení se opakuje nejméně

jednou za 2 roky.

(3) Školení vedoucích zaměstnanců  o požární ochraně obsahuje

skutečnosti uvedené  v odstavci 1 týkající  se všech jimi řízených

zaměstnanců a provádí se při nástupu do funkce. Školení se opakuje

nejméně jednou za 3 roky.

(4) Školení  o požární ochraně  se v případě  osob pověřených

zabezpečováním   požární   ochrany   v   době   sníženého  provozu

a v mimopracovní  době zabezpečuje před  zahájením jejich činnosti

a opakuje se nejméně jednou za rok.

(5) Pro osoby, které vykonávají  činnosti uvedené v § 4 odst.

2 a 3  zákona na pracovištích právnických  osob nebo podnikajících

fyzických  osob a  nejsou k  nim v  pracovním poměru nebo obdobném

pracovním  vztahu,  se  školení   o  požární  ochraně  zabezpečuje

v rozsahu školení zaměstnanců.

(6)   Školení  o   požární  ochraně   pro  osoby,   které  se

příležitostně  zdržují  na   pracovištích  právnických  osob  nebo

podnikajících   fyzických  osob   provozujících  činnosti  uvedené

v § 4 odst. 2 a 3 zákona, nebo které s těmito činnostmi přicházejí

do styku, se zabezpečuje v nezbytném rozsahu a způsobem stanoveným

provozovatelem  těchto  činností  v  dokumentaci  požární  ochrany

(např. § 36).

§ 24

Odborná příprava zaměstnanců zařazených

do preventivních požárních hlídek

(1) Odborná příprava  zaměstnanců zařazených do preventivních

požárních  hlídek   (dále  jen  "odborná   příprava  preventivních

požárních hlídek") se provádí  před zahájením činností se zvýšeným

nebo s vysokým požárním nebezpečím.

(2)  U opakujících  se činností  se zvýšeným  nebo s  vysokým

požárním  nebezpečím se  odborná příprava  preventivních požárních

hlídek provádí nejméně jednou za rok.

(3) Teoretická část  odborné přípravy preventivních požárních

hlídek  obsahuje  seznámení   s  požárním  nebezpečím  provozované

činnosti,  se  způsobem  vyhlášení  požárního  poplachu, přivolání

jednotky požární  ochrany a s poskytnutím  pomoci v souvislosti se

zdoláváním požáru.

(4) Praktická  část odborné přípravy  preventivních požárních

hlídek  obsahuje  seznámení  s   rozmístěním  a  použitím  věcných

prostředků požární  ochrany a požárně  bezpečnostních zařízení, se

způsobem,  podmínkami a  možnostmi hašení  požárů, evakuace  osob,

zvířat nebo materiálu.

(5)  Na  odbornou  přípravu  osob,  které  jsou  zařazeny  do

preventivních  požárních  hlídek  a  nejsou  zaměstnanci právnické

osoby nebo podnikající fyzické osoby, se vztahují stejné požadavky

jako na odbornou přípravu  zaměstnanců zařazených do preventivních

požárních hlídek.

§ 25

Odborná příprava preventistů požární ochrany

(1) Odborná  příprava preventistů požární  ochrany se provádí

před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok.

(2)  Odborná  příprava  preventistů  požární ochrany obsahuje

seznámení  se  skutečnostmi  uvedenými  v  §  23  odst. 1 na všech

místech  a   pracovištích,  kde  vykonávají   preventivní  požární

prohlídky,  rozšířené o  seznámení  se  způsobem a  lhůtami jejich

provádění   a   způsobem   vedení   požární   knihy   nebo  jiného

prokazatelného   vedení   záznamů   o   provedených  preventivních

požárních prohlídkách (§ 12 odst. 6).

§ 26

Stanovení rozsahu a obsahu školení zaměstnanců,

odborné přípravy preventivních požárních hlídek

a preventistů požární ochrany

(1)  Rozsah  a  obsah  školení  zaměstnanců, odborné přípravy

preventivních  požárních  hlídek  a  odborné  přípravy preventistů

požární  ochrany určuje  právnická osoba  nebo podnikající fyzická

osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení

a odborné   přípravy   musí    odpovídat   vykonávaným   činnostem

a pracovnímu zařazení zaměstnanců.

(2)  Znalosti   získané  při  školení   zaměstnanců,  odborné

přípravě  preventivních   požárních  hlídek  a   odborné  přípravě

preventistů  požární  ochrany  se  ověřují  v  rozsahu  a způsobem

určeným v dokumentaci požární ochrany (např. § 36).

ODDÍL SEDMÝ

DRUHY, OBSAH A VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY

[K § 15 odst. 2 zákona]

§ 27

Druhy dokumentace požární ochrany

(1) Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární

bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých

povinností  stanovených  předpisy  o  požární ochraně. Dokumentaci

požární ochrany tvoří

a) dokumentace  o  začlenění  do  kategorie  činností  se zvýšeným

požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

b) posouzení požárního nebezpečí,

c) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

d) požární řád,

e) požární poplachové směrnice,

f) požární evakuační plán,

g) dokumentace zdolávání požárů,

h) řád ohlašovny požárů,

i) tematický plán  a časový rozvrh  školení zaměstnanců a  odborné

přípravy preventivních  požárních hlídek a  preventistů požární

ochrany,

j) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě

preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

k) požární kniha,

l) dokumentace  o  činnosti   a  akceschopnosti  jednotky  požární

ochrany, popřípadě požární hlídky.29)

(2)  Součástí  dokumentace  požární  ochrany  je  také  další

dokumentace obsahující podmínky  požární bezpečnosti, zpracovávaná

a schvalovaná,   popřípadě  vedená   podle  zvláštních   předpisů,

například    požárně     bezpečnostní    řešení,4)    bezpečnostní

dokumentace,24) bezpečnostní listy,30) jakož i doklady prokazující

dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární

bezpečnosti  výrobků   nebo  činností,  rozhodnutí   a  stanoviska

správních úřadů týkající se  požární bezpečnosti při provozovaných

činnostech.

------------------------------------------------------------------

4) § 18  odst. 1  vyhlášky č.  132/1998 Sb.,  kterou se provádějí

některá ustanovení stavebního zákona.

24) Zákon   č.  353/1999   Sb.,  o   prevenci  závažných   havárií

způsobených   vybranými    nebezpečnými   chemickými   látkami

a chemickými  přípravky  a  o  změně  zákona  č. 425/1990 Sb.,

o okresních  úřadech, úpravě  jejich působnosti  a o některých

dalších  opatřeních s  tím souvisejících,  ve znění pozdějších

předpisů,(zákon o prevenci závažných havárií).

29) §  69  odst. 1  písm. a)   zákona č.  133/1985 Sb.,  o požární

ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

30) § 14   zákona   č.   157/1998   Sb.,   o   chemických  látkách

a o chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů,

ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.

§ 28

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným

požární nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

Dokumentace  o začlenění  do kategorie  činností se  zvýšeným

požárním  nebezpečím a  s  vysokým  požárním nebezpečím  (dále jen

"začlenění") obsahuje

a) označení  druhu provozované  činnosti a  uvedení místa,  kde je

tato činnost provozována,

b) uvedení údajů  o provozované činnosti  rozhodných pro přiřazení

charakteristik potřebných pro začlenění,

c) přiřazení charakteristik,  kterými jsou definovány  činnosti se

zvýšeným  požárním nebezpečím  a s  vysokým požárním nebezpečím

(§ 4 odst. 2 a 3 zákona) k činnosti a místu podle písmene a),

d) prohlášení  právnické  osoby  nebo  podnikající  fyzické  osoby

o začlenění.

§ 29

Posouzení požárního nebezpečí

(1)  Součástí   posouzení  požárního  nebezpečí   z  hlediska

ohrožení osob, zvířat a majetku je

a) údaj  o firmě,  jménu nebo  názvu, sídle  nebo místu  podnikání

provozovatele   činnosti   s    vysokým   požárním   nebezpečím

a identifikačním čísle;  u osoby zapsané  v obchodním rejstříku

nebo jiné evidenci  též údaj o tomto zápisu;  u právnické osoby

její statutární  orgán (jméno, funkce,  eventuálně určená osoba

z vícečlenného  statutárního  orgánu),  u  podnikající  fyzické

osoby tato osoba nebo její odpovědný zástupce,

b) určení  provozovaných  činností  s  přiřazením  charakteristik,

kterými jsou definovány činnosti  s vysokým požárním nebezpečím

(§ 4  odst. 3 zákona), identifikace  místa, kde právnické osoby

nebo  podnikající   fyzické  osoby  tyto   činnosti  provozují,

s uvedením názvu a přesné adresy, předpokládaný termín zahájení

činnosti s  vysokým požárním nebezpečím,  resp., kdy byla  tato

činnost  zahájena  v  případě,  že  se  tak  stalo před nabytím

účinnosti této právní úpravy,

c) jméno  a příjmení  zpracovatele posouzení  požárního nebezpečí,

je-li  zpracovatelem podnikatel,  pak též  údaj o  firmě, jménu

nebo názvu, sídle nebo  místu podnikání a identifikačním čísle;

u osoby zapsané  v obchodním rejstříku  nebo jiné evidenci  též

údaj  o tomto  zápisu; prohlášení  zpracovatele o  jeho odborné

způsobilosti  s  uvedením  čísla,  popřípadě  jiné identifikace

dokladu, kterým se tato způsobilost prokazuje; v případě, že se

na  zpracování posouzení  požárního nebezpečí  podílí 2  a více

zpracovatelů, pak se uvedou  stejné údaje o zpracovatelích jeho

jednotlivých částí  a osoba, která odpovídá  za věcné a funkční

sestavení dokumentu jako celku,

d) rozpracování požadavků stanovených v §  6a odst. 2 zákona podle

postupu uvedeného v § 16 této vyhlášky,

e) přesné uvedení podkladů, ze  kterých byly čerpány použité údaje

a obsah dokumentu.

(2)  V případech,  kdy  je  právnické osobě  nebo podnikající

fyzické osobě  provozující činnosti s  vysokým požárním nebezpečím

současně   jiným   právním   předpisem24)   předepsáno  zpracování

zvláštních  dokumentů  a  tyto   obsahují  i  hodnocení  požárního

nebezpečí  včetně  stanovení   příslušných  opatření  odpovídající

způsobem  zpracování  požadavkům  §  6a  zákona  a  rozsahem  této

vyhlášce, považuje se toto hodnocení včetně navržených opatření za

posouzení požárního nebezpečí podle zákona.

------------------------------------------------------------------

24) Zákon   č.  353/1999   Sb.,  o   prevenci  závažných   havárií

způsobených   vybranými    nebezpečnými   chemickými   látkami

a chemickými  přípravky  a  o  změně  zákona  č. 425/1990 Sb.,

o okresních  úřadech, úpravě  jejich působnosti  a o některých

dalších  opatřeních s  tím souvisejících,  ve znění pozdějších

předpisů,(zákon o prevenci závažných havárií).

§ 30

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(1) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany upravuje

vytvoření vlastního  organizačního systému, nezbytného  pro plnění

povinností vyplývajících  z předpisů o požární  ochraně. Přitom se

vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností.

(2)  Stanovení  organizace  zabezpečení  požární ochrany vždy

obsahuje  přiřazení  úkolů  na  úseku  požární  ochrany  k určeným

funkcím   s   uvedením   požadované   odborné   kvalifikace   nebo

způsobilosti a dále například

a) příkazy, zákazy  a pokyny k zabezpečení  požární ochrany vydané

právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,

b) stanovení  požadavků na  odbornou kvalifikaci  nebo způsobilost

osob  pověřených   obsluhou,  kontrolou,  údržbou   a  opravami

technických  a   technologických  zařízení,  pokud   tato  není

stanovena  zvláštním  právním  předpisem16)  a  osob pověřených

prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru,31)

c) vymezení  požadavků na  údržbu, kontroly  a opravy  technických

a technologických zařízení,

d) určení  systému  provádění  preventivních  požárních prohlídek,

jejich  rozsahu,  popřípadě  lhůt   a  způsobu  vedení  záznamů

o provedených preventivních požárních prohlídkách,

e) stanovení  požadavků na  provádění cvičného  požárního poplachu

a s  ohledem na  rozsah a  charakter provozované  činnosti také

požadavky  na  zpracování   požárního  evakuačního  plánu  nebo

dokumentace zdolávání požárů, není-li touto vyhláškou stanoveno

jinak,

f) zajištění   požární   ochrany    v   době   sníženého   provozu

a v mimopracovní době,

g) určení ohlašoven požárů,

h) doklady   o  dodavatelském   způsobu  zabezpečování   některých

povinností na úseku požární ochrany.

------------------------------------------------------------------

16) Například  vyhláška  č.  50/1978  Sb.,  o odborné způsobilosti

v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

31) Například vyhláška č. 87/2000  Sb., kterou se stanoví podmínky

požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic.

§ 31

Požární řád

(1)  Požární  řád   upravuje  základní  zásady  zabezpečování

požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným

nebo s vysokým požárním nebezpečím.

(2) Požární řád obsahuje

a) stručný popis  vykonávané činnosti a  charakteristiky požárního

nebezpečí provozované činnosti,

b) požárně   technické    charakteristiky,   popřípadě   technicko

bezpečnostní    parametry   látek    potřebné   ke    stanovení

preventivních opatření,

c) nejvýše přípustné množství látek  uvedených v písmenu b), které

se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti,

d) stanovení  podmínek  požární   bezpečnosti  k  zamezení  vzniku

a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem,

e) vymezení   oprávnění   a   povinností   osob   při  zajišťování

stanovených  podmínek požární  bezpečnosti, a  to pro zahájení,

průběh, přerušení a ukončení činnosti,

f) stanovení  podmínek pro  bezpečný pobyt  a pohyb  osob a způsob

zabezpečení volných únikových cest,

g) jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance.

(3)   Přílohou  požárního   řádu  jsou   pokyny  pro  činnost

preventivní  požární  hlídky  a  přehled  o  umístění  výstražných

a bezpečnostních   značek,  věcných   prostředků  požární  ochrany

a požárně bezpečnostních zařízení.

(4)  Pokyny  pro  činnost  preventivní  požární  hlídky  vždy

obsahují určení  prostor nebo činností,  pro které je  preventivní

požární   hlídka   zřízena,   jmenný   seznam,   stanovení   úkolů

jednotlivých zaměstnanců zařazených  do preventivní požární hlídky

a potřebného  vybavení  k  provedení  prvotního  zásahu, popřípadě

další skutečnosti podle zvláštního právního předpisu.31)

(5) Požární  řád se zveřejňuje  tak, aby byl  dobře viditelný

a trvale  přístupný  pro  všechny  osoby  vyskytující  se  v místě

provozované činnosti.

(6) V odůvodněných případech (např. pro značný rozsah) nemusí

být  některé  údaje  podle  odstavce  1  v  požárním řádu uvedeny.

V takovém  případě  se  do  požárního  řádu  uvede  odkaz  na druh

dokumentace požární ochrany, do které jsou tyto údaje zapracovány.

------------------------------------------------------------------

31) Například vyhláška č. 87/2000  Sb., kterou se stanoví podmínky

požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic.

§ 32

Požární poplachové směrnice

(1)    Požární   poplachové    směrnice   vymezují   činnosti

zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru.

(2) Požární poplachové směrnice obsahují

a) postup osoby,  která zpozoruje požár,  způsob a místo  ohlášení

požáru,

b) způsob vyhlášení požárního  poplachu pro zaměstnance, popřípadě

jednotku  hasičského  záchranného  sboru  podniku nebo jednotku

sboru dobrovolných hasičů podniku,

c) postup osob  při vyhlášení požárního  poplachu (evakuace, pomoc

při zdolávání požáru),

d) telefonní číslo ohlašovny požárů,

e) telefonní čísla tísňového volání,

f) telefonní čísla pohotovostních  a havarijních služeb dodavatelů

elektrické energie, plynu a vody.

(3) Požární  poplachové směrnice se zveřejňují  tak, aby byly

dobře viditelné  a trvale přístupné pro  všechny osoby vyskytující

se v místě provozované činnosti.

(4)  Stanoví-li tak  schválené posouzení  požárního nebezpečí

nebo dokumentace  požární ochrany zpracovaná  na základě stanovení

podmínek požární  bezpečnosti (např. § 30),  prověřuje se účinnost

opatření  uvedených  v  požárních  poplachových směrnicích nejméně

jednou  za  rok  formou  cvičného  požárního  poplachu.  Vyhlášení

cvičného   požárního   poplachu   se   předem  oznámí  příslušnému

operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje.

(5) Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou

v pracovním poměru nebo obdobném  pracovním vztahu k provozovateli

činnosti.

§ 33

Požární evakuační plán

(1) Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob,

zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem.

(2) Požární evakuační plán obsahuje

a) určení  osoby, která  bude  organizovat  evakuaci, a  místo, ze

kterého bude evakuace řízena,

b) určení  osob  a  prostředků,  s  jejichž  pomocí  bude evakuace

prováděna,

c) určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby,

popřípadě  zvířata  budou  soustřeďovat,  a určení zaměstnance,

který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,

d) způsob zajištění první pomoci postiženým osobám,

e) určení  místa,  na  kterém   se  bude  soustřeďovat  evakuovaný

materiál, a určení způsobu jeho střežení,

f) grafické  znázornění   směru  únikových  cest   v  jednotlivých

podlažích.

(3)  Požární   evakuační  plán  se   zpracovává  pro  objekty

a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (§ 18) nebo

kde   se  provozují   činnosti  s   vysokým  požárním   nebezpečím

a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná

na základě  stanovení podmínek požární  bezpečnosti (např. §  30),

i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

(4)  Úplnost  a  správnost  požárního  evakuačního  plánu  se

ověřuje formou  cvičného požárního poplachu  za podmínek uvedených

v § 32 odst. 4 a 5.

(5) Požární  evakuační plán je  uložen u jednotky  hasičského

záchranného  sboru  podniku.  Není-li  tato  jednotka  zřízena, je

požární  evakuační  plán  uložen  na  trvale  dosažitelném  místě.

Grafické  znázornění směru  únikových  cest  se umísťuje  na dobře

viditelném  a  trvale  přístupném  místě  v jednotlivých podlažích

objektů  a  zařízení  podle  odstavce  3.  Ve stavbách ubytovacích

zařízení26) se  grafické znázornění směru  únikových cest umísťuje

také uvnitř ubytovacích jednotek,  zpravidla u vstupu do únikových

cest.

------------------------------------------------------------------

26) § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

§ 34

Dokumentace zdolávání požárů

(1)  Dokumentaci  zdolávání   požárů  tvoří  operativní  plán

zdolávání požárů  (dále jen "operativní plán")  a operativní karta

zdolávání  požáru (dále  jen "operativní  karta"), které  upravují

zásady  rychlého  a  účinného  zdolávání  požárů  a záchrany osob,

zvířat  a majetku  v  objektech  právnických osob  a podnikajících

fyzických osob.

(2)  Dokumentace zdolávání  požárů se  zpracovává pro objekty

a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (§ 18) nebo

kde   se  provozují   činnosti  s   vysokým  požárním   nebezpečím

a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná

na základě  stanovení podmínek požární  bezpečnosti (např. §  30),

i pro další provozované činnosti ze zvýšeným požárním nebezpečím.

(3) Operativní plán tvoří

a) základní  text,  který  obsahuje  operativně  taktickou studii,

stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení

sil  a  prostředků  jednotek  požární  ochrany,  popřípadě také

stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy,

b) vyjímatelná  příloha určená  pro jednotky  požární ochrany  při

zdolávání požáru, která obsahuje

1. textovou část s operativně taktickými údaji o objektu, např.

základní   charakteristiky    požární   bezpečnosti   staveb

a technologií,    technických   zařízení    včetně   požárně

bezpečnostních zařízení,  přístupových komunikací, únikových

a zásahových  cest, určení  zdrojů vody  pro hašení  požárů,

popřípadě  speciálních  hasebních  látek  a  doporučení  pro

postup jednotek požární ochrany,

2. grafickou  část s  plánem objektu,  včetně umístění okolních

objektů,  zdrojů   vody  pro  hašení   požárů,  příjezdových

komunikací a nástupních ploch pro požární techniku.

Součástí vyjímatelné přílohy může být také operativní karta.

(4)  Operativní  karta  je  zjednodušenou formou operativního

plánu  a  zpracovává  se  zpravidla  v  případech,  kdy se složité

podmínky   pro  zásah   vyskytují  v   jednom  stavebním  objektu.

Operativní kartu tvoří

a) textová část,  která obsahuje základní  charakteristiky požární

bezpečnosti  stavby  a   technologií,  konstrukční  zvláštnosti

objektu, popis únikových cest, umístění zařízení pro zásobování

požární  vodou,  umístění  a  způsob  ovládání  dalších požárně

bezpečnostních  zařízení,  míst  uzávěrů  vody,  plynu,  způsob

vypnutí elektrického proudu, popřípadě také stanovení požadavků

na speciální hasební látky a postupy,

b) grafická část, která obsahuje plán objektu a podle potřeby také

umístění  okolních  objektů,  zdroje  vody  pro  hašení požárů,

příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku.

(5)  Vyjímatelná příloha  operativního plánu  nebo operativní

karta  je uložena  u jednotky  hasičského záchranného  sboru kraje

předurčené   požárním   poplachovým   plánem   kraje  nebo  okresu

a u  jednotky   hasičského  záchranného  sboru   podniku.  Není-li

jednotka   hasičského  záchranného   sboru  podniku   zřízena,  je

dokumentace  zdolávání  požárů  uložena  u  právnické  osoby  nebo

podnikající fyzické osoby na jiném trvale přístupném místě.

(6)  Součástí podkladů  pro zpracování  dokumentace zdolávání

požárů je požární  poplachový plán, který je k  dispozici u orgánu

státního požárního dozoru.

(7)  Orgán státního  požárního dozoru  poskytuje zpracovateli

dokumentace  zdolávání  požárů   k  nahlédnutí  dokumentaci  podle

odstavce 6 a v případě potřeby také další odbornou pomoc.

§ 35

Řád ohlašovny požárů

(1) V  případě, že právnická  osoba nebo podnikající  fyzická

osoba  na základě  schváleného posouzení  požárního nebezpečí nebo

dokumentace  zpracované  na  základě  stanovení  podmínek  požární

bezpečnosti  (např.   §  30)  zřizuje   ohlašovnu  požárů,  vydává

k zajištění jejího provozu řád ohlašovny požárů.

(2)  Řád ohlašovny  požárů upravuje  způsob přijímání hlášení

o vzniku  požáru,  vyhlášení  požárního  poplachu  pro zaměstnance

a další osoby  zdržující se na  pracovištích právnické osoby  nebo

podnikající fyzické  osoby, oznámení požáru  na operační středisko

hasičského  záchranného  sboru  kraje  a  se  zřetelem  k  místním

podmínkám obsahuje

a) povinnosti   obsluhy  (ověřování   spojení,  ovládání   požárně

bezpečnostních zařízení apod.),

b) seznam  důležitých  telefonních   čísel  (operačního  střediska

hasičského  záchranného  sboru  kraje,  pohotovostních  služeb,

vedoucích zaměstnanců apod.),

c) způsob oznámení vzniklého požáru  nebo výjezdu vlastní jednotky

požární  ochrany  operačnímu  středisku  hasičského záchranného

sboru kraje,

d) způsob  vyhlášení  požárního  poplachu  včetně přivolání pomoci

a vyrozumění vedoucích zaměstnanců a dalších osob,

e) náhradní  opatření  pro  případ  poruchy spojovacích prostředků

nebo požárně bezpečnostních zařízení.

(3) Řád ohlašovny požárů je uložen na ohlašovně požárů a jeho

obsah je součástí školení obsluhy ohlašovny požárů.

§ 36

Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě

preventivních požárních hlídek a preventistů požární

ochrany

(1) Dokumentaci o  školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců

a osob uvedených v § 23 odst. 4  a 5 tvoří tematický plán a časový

rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název

právnické  osoby  nebo  podnikající  fyzické  osoby,  datum, náplň

školení,  způsob  ověření  získaných  znalostí,  popřípadě  doklad

o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy

proškolených osob,  jména a podpisy osob,  které školení provedly,

včetně prohlášení  o oprávněnosti k provedení  školení podle § 16a

zákona.

(2)  Dokumentaci o  odborné přípravě  preventivních požárních

hlídek a preventistů požární ochrany tvoří tematický plán a časový

rozvrh  odborné přípravy  a záznam  o provedené  odborné přípravě,

který  obsahuje  název  právnické  osoby  nebo podnikající fyzické

osoby,  datum, náplň  odborné přípravy,  způsob ověření  získaných

znalostí, popřípadě  doklad o tomto  ověření, dobu trvání  odborné

přípravy, seznam zaměstnanců zařazených do preventivních požárních

hlídek a seznam preventistů požární  ochrany s podpisy těch, kteří

se  odborné  přípravy  zúčastnili,  jména  a  podpisy  osob, které

odbornou  přípravu  provedly,  včetně  prohlášení  o  oprávněnosti

k provedení odborné přípravy podle § 16a zákona.

§ 37

Požární kniha

(1)  Požární  kniha  slouží  k  záznamům  o  všech důležitých

skutečnostech týkajících  se požární ochrany,  např. o provedených

preventivních  požárních prohlídkách,  školení zaměstnanců  a osob

uvedených  v §  23 odst.   4 a  5, odborné  přípravě preventivních

požárních  hlídek,   preventistů  požární  ochrany,   o  vzniklých

požárech,  uskutečnění  cvičného  požárního  poplachu  a  kontrole

dokumentace požární  ochrany. Počet požárních  knih a určení,  pro

který objekt  nebo zařízení slouží,  stanoví právnická osoba  nebo

podnikající fyzická osoba (např. § 30).

(2) Požární  kniha slouží také k  záznamům o kontrole, údržbě

nebo  opravě  požárně  bezpečnostního  zařízení.  Záznam v požární

knize  o  kontrole  a  údržbě  požárně  bezpečnostních zařízení je

platným dokladem podle  § 7 odst. 3, není-li  touto vyhláškou nebo

průvodní dokumentací výrobce stanoveno jinak.

§ 38

Doklady prokazující dodržování technických podmínek

a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti

výrobků nebo činností

(1)  Zajištění  požární  bezpečnosti  při provozu technických

a technologických   zařízení   se   prokazuje   doklady  o  jejich

kontrolách,   údržbě  a   opravách  provedených   podle  požadavků

stanovených právními  předpisy, normativními požadavky  a průvodní

dokumentací výrobců.

(2) Za doklady podle odstavce 1 se považují

a) zpráva  o  revizi  nebo   zpráva  o  kontrole,  zabezpečené  ve

stanoveném  termínu nebo  lhůtě osobou,  která je  oprávněna16)

činnosti uvedené v odstavci 1 provádět,

b) záznamy o provedené údržbě nebo opravách,

c) návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti

výrobků nebo činností,

d) doklady  prokazující  splnění  zvláštních  požadavků  na  části

zařízení  nebo  vybavení  objektů  (zvýšenou  požární  odolnost

stavebních  konstrukcí,  sníženou  hořlavost  stavebních  hmot,

textilií, dekorací apod.),

e) doklady  prokazující  dodržování  podmínek  požární bezpečnosti

stanovených zvláštními právními předpisy,31)

f) požárně technické  charakteristiky látek podle  § 39, popřípadě

technicko bezpečnostní parametry.

------------------------------------------------------------------

16) Například  vyhláška  č.  50/1978  Sb.,  o odborné způsobilosti

v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

31) Například vyhláška č. 87/2000  Sb., kterou se stanoví podmínky

požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic.

§ 39

Požárně technické charakteristiky

(1) Pro  určení vyráběných, používaných,  zpracovávaných nebo

skladovaných látek, jejichž požárně technické charakteristiky jsou

potřebné  ke  stanovení  preventivních  opatření  k ochraně života

a zdraví   osob  a   majetku  při   provozovaných  činnostech   je

rozhodující

a) jejich množství,

b) způsob uložení a manipulace,

c) fyzikální stav a jeho případné změny,

d) tepelný režim,

e) reaktivita,

f) způsob balení,

g) objemy obalů a podobně.

(2) Podle druhu a stavu látek určených podle odstavce 1 se ke

stanovení   preventivních   opatření   použijí   potřebné  požárně

technické   charakteristiky    včetně   technicko   bezpečnostních

parametrů.  Jedná se  například o  hořlavost, oxidační vlastnosti,

bod  vzplanutí, bod  hoření, teplotu  vznícení, koncentrační  meze

výbušnosti,   index   šíření   plamene   po  povrchu,  výhřevnost,

vlastnosti produktů hoření.

(3)  Pro účely  stanovení požárně  bezpečnostních opatření se

používají   hodnoty  požárně   technických  charakteristik  včetně

technicko bezpečnostních parametrů, které  jsou uvedeny v průvodní

dokumentaci   výrobce   nebo   distributora.   Neexistuje-li  tato

dokumentace,  lze  vycházet  z  jiného  uznávaného  zdroje  (např.

normativní požadavky).

§ 40

Způsob vedení dokumentace požární ochrany

(1)  Není-li zákonem  nebo touto  vyhláškou stanoveno  jinak,

zpracovává, popřípadě vede dokumentaci  požární ochrany podle § 27

odst. 1 odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.

(2) Součástí  dokumentace požární ochrany podle  § 27 odst. 1

je také  uvedení místa a rozsahu  její účinnosti, datum zpracování

nebo provedení záznamu, jméno  a odborná způsobilost zpracovatele,

popřípadě osoby, která dokumentaci vede.

(3) Dokumentaci požární ochrany uvedenou v § 27 odst. 1 písm.

a)  až  i)  schvaluje  statutární  orgán  právnické osoby nebo jím

pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající  fyzická osoba nebo její

odpovědný zástupce  před zahájením činnosti, k  níž se dokumentace

vztahuje.

(4) Kontrola dokumentace požární ochrany uvedené v § 27 odst.

1 písm.  a) až  i), včetně  záznamu o  jejím výsledku,  se provádí

v rámci preventivních požárních prohlídek,  a to nejméně jednou za

rok nebo  po každém požáru  anebo po každé  provedené změně, která

měla vliv na její obsah.

(5) Požadavky stanovené na  obsah některých druhů dokumentace

požární ochrany podle  § 27 odst. 1 mohou  být zapracovány do jiné

organizační  nebo  provozní  dokumentace  vedené právnickou osobou

nebo podnikající fyzickou osobou  (např. organizační řád, provozní

řád,  technologické postupy).  Jsou-li v  takovém případě  splněny

podmínky uvedené v odstavcích 1 až  3, považují se tyto části jiné

organizační   nebo   provozní   dokumentace   za  příslušné  druhy

dokumentace požární ochrany.

(6)  Při činnostech  se zvýšeným  požárním nebezpečím,  které

právnické   osoby  nebo   podnikající  fyzické   osoby  vykonávají

mimořádně  a  jednorázově  a  podmínky  požární bezpečnosti nejsou

stanoveny  jiným  právním  předpisem,31)  určí  se  druhy a způsob

zpracování  a  vedení  nezbytné  dokumentace  požární ochrany nebo

některých  jejích  částí  na  základě  stanovení  podmínek požární

bezpečnosti  podle  §  15  (např.  pokyny  pro činnost preventivní

požární hlídky).

(7)  Průvodní dokumentace  a dokumentace  požární ochrany  se

zpracovává,  vede, popřípadě  předkládá orgánu  státního požárního

dozoru ke schválení, kontrole nebo k posouzení v jazyce českém.

(8)  Dokumentace  požární   ochrany,  kterou  orgán  státního

požárního dozoru  schvaluje, a požárně  bezpečnostní řešení, které

je  součástí  posuzované  dokumentace  (§  31  odst. 1 zákona), se

předkládají ve 2 vyhotoveních.

(9) Dokumentace  požární ochrany se  ukládá takovým způsobem,

aby  byla  dostupná  osobám  zaměstnancům,  jichž  se  týká, jakož

i orgánům státního  požárního dozoru. Dokumentace  požární ochrany

musí  být vedena,  popřípadě její  stejnopisy nebo  kopie musí být

uloženy takovým způsobem, aby v případě požáru bylo možno prokázat

plnění povinností stanovených zákonem.

(10) Vznikne-li pochybnost zda,  popřípadě v jakém rozsahu má

být zpracována  nebo vedena dokumentace  požární ochrany, rozhodne

o tom  na  základě  místních  podmínek  a  po posouzení potřebných

podkladů orgán státního požárního dozoru.

------------------------------------------------------------------

31) Například vyhláška č. 87/2000  Sb., kterou se stanoví podmínky

požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic.

ODDÍL OSMÝ

OBSAH A ROZSAH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

[K § 31a písm. c) zákona]

§ 41

Požárně bezpečnostní řešení

(1) Při  zpracování požárně bezpečnostního  řešení se vychází

z požadavků   zvláštních    právních   předpisů,32)   normativních

požadavků  a z  podmínek vydaného  územního rozhodnutí.  Příslušné

podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují

a) návrh koncepce  požární bezpečnosti z  hlediska předpokládaného

stavebního řešení  a způsobu využití stavby.  Přitom se vychází

z výšky   stavby,   stavebních   konstrukcí,   umístění  stavby

z hlediska      předpokládaných      odstupových,     popřípadě

bezpečnostních   vzdáleností,  údajů   o  navržené  technologii

a používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látkách,

b) řešení příjezdových komunikací,  popřípadě nástupních ploch pro

požární techniku,  zajištění potřebného množství  požární vody,

popřípadě jiné hasební látky,

c) předpokládaný  rozsah  vybavení   objektu  vyhrazenými  požárně

bezpečnostními   zařízeními,  včetně   náhradních  zdrojů   pro

zajištění jejich provozuschopnosti,

d) zhodnocení  možnosti  provedení   požárního  zásahu,  popřípadě

vyjádření potřeby zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo

požární hlídky,

e) grafické vyznačení umístění  stavby s vymezením předpokládaných

odstupových,  popřípadě bezpečnostních  vzdáleností, příjezdové

komunikace  a nástupní  plochy pro  požární techniku, připojení

k sítím technického vybavení apod.

(2) Požárně  bezpečnostní řešení, které  je nedílnou součástí

dokumentace pro vydání stavebního povolení, obsahuje

a) seznam použitých podkladů pro zpracování,

b) stručný  popis stavby  z hlediska  stavebních konstrukcí, výšky

stavby, účelu užití, popřípadě  popisu a zhodnocení technologie

a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě,

c) rozdělení stavby do požárních úseků,

d) stanovení  požárního  rizika,  popřípadě  ekonomického  rizika,

stanovení  stupně  požární  bezpečnosti  a  posouzení velikosti

požárních úseků,

e) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů

z hlediska jejich požární odolnosti,

f) zhodnocení  navržených  stavebních   hmot  (stupeň  hořlavosti,

odkapávání  v  podmínkách  požáru,  rychlost  šíření plamene po

povrchu, toxicita zplodin hoření apod.),

g) zhodnocení možnosti provedení  požárního zásahu, evakuace osob,

zvířat  a majetku  a stanovení  druhů a  počtu únikových  cest,

jejich kapacity, provedení a vybavení,

h) stanovení  odstupových,  popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností

a vymezení    požárně    nebezpečného    prostoru,   zhodnocení

odstupových,  popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností  ve vztahu

k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,

i) určení   způsobu  zabezpečení   stavby  požární   vodou  včetně

rozmístění  vnitřních  a  vnějších  odběrních  míst,  popřípadě

způsobu zabezpečení  jiných hasebních prostředků  u staveb, kde

nelze použít vodu jako hasební látku,

j) vymezení  zásahových   cest  a  jejich   technického  vybavení,

opatření  k  zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících hašení

požáru a  záchranné práce, zhodnocení  příjezdových komunikací,

popřípadě nástupních ploch pro požární techniku,

k) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů,

popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany  nebo

požární techniky,

l) zhodnocení  technických,   popřípadě  technologických  zařízení

stavby  (rozvodná potrubí,  vzduchotechnická zařízení, vytápění

apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti,

m) stanovení  zvláštních  požadavků  na  zvýšení požární odolnosti

stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,

n) posouzení    požadavků    na    zabezpečení    stavby   požárně

bezpečnostními zařízeními, následně  stanovení podmínek a návrh

způsobu  jejich  umístění  a  instalace  do  stavby  (dále  jen

"návrh"); návrh vždy obsahuje

1. způsob   a   důvod   vybavení   stavby  vyhrazenými  požárně

bezpečnostními  zařízeními, určení  jejich druhů,  popřípadě

vzájemných vazeb,

2. vymezení chráněných prostor,

3. určení  technických  a   funkčních  požadavků  na  provedení

vyhrazených   požárně    bezpečnostních   zařízení,   včetně

náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,

4. stanovení   druhů   a    způsobu   rozmístění   jednotlivých

komponentů,  umístění  řídicích,  ovládacích,  informačních,

signalizačních  a  jisticích  prvků,  trasa,  způsob ochrany

elektrických,   sdělovacích  a   dalších  vedení,  zajištění

náhradních zdrojů apod.,

5. výpočtovou část,

6. stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace,

o) rozsah a způsob rozmístění  výstražných a bezpečnostních značek

a tabulek,9)  včetně  vyhodnocení  nutnosti  označení  míst, na

kterých se  nachází věcné prostředky požární  ochrany a požárně

bezpečnostní zařízení.

(3)  Vyžaduje-li to  rozsah stavby  nebo v  případě požadavku

orgánu  státního požárního  dozoru tvoří  nedílnou součást požárně

bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti zpracované podle

normativních  požadavků.33)  Výkresy  požární  bezpečnosti  stavby

obsahují

a) grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární

bezpečnosti,

b) požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů,

c) vyznačení  únikových cest,  směrů  úniku  a východů  do volného

prostoru,   celkový  počet   unikajících  osob   a  počty  osob

unikajících jednotlivými směry,

d) schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními,

e) zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa),

f) umístění  hlavních  uzávěrů   vody,  plynu,  popřípadě  dalších

rozvodů, umístění hlavních vypínačů elektrické energie,

g) způsob  rozmístění a  druhy hasicích  přístrojů, bezpečnostních

značek a tabulek,9)

h) vyznačení  požárně  nebezpečného  prostoru  stavby a sousedních

objektů, přístupových komunikací,  nástupních ploch pro požární

techniku a zásahových cest.

(4) Rozsah  zpracování a obsah  požárně bezpečnostního řešení

může  být  v  jednotlivých  případech,  v  závislosti  na  rozsahu

a velikosti stavby, přiměřeně omezen nebo rozšířen. Vždy však musí

být  dostatečným  podkladem   pro  posouzení  požární  bezpečnosti

navrhované  stavby.  V  odůvodněných  případech  může být součástí

požárně  bezpečnostního  řešení   expertní  zpráva  nebo  expertní

posudek.

------------------------------------------------------------------

9) Například  ČSN  ISO  3864  Bezpečnostní  barvy  a bezpečnostní

značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky.

32) Například vyhláška č. 137/1998 Sb.

33) ČSN  01  3495  Výkresy   ve  stavebnictví  -  Výkresy  požární

bezpečnosti staveb.

ODDÍL DEVÁTÝ

NĚKTERÉ PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI U FYZICKÝCH OSOB

[K § 17 odst. 5 zákona]

§ 42

Tepelné spotřebiče

(1) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných

spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod

výrobce na provoz, kontroly,  údržbu, obsluhu apod.), se postupuje

podle dokumentace  technicky a funkčně srovnatelných  druhů a typů

spotřebičů.

(2) V případech uvedených v  odstavci 1 nebo není-li bezpečná

vzdálenost  spotřebiče od  povrchů stavební  konstrukce, podlahové

krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou

nebo  předepsána  technickou   dokumentací,  stanoví  se  bezpečné

vzdálenosti podle normativních požadavků.34)

(3) Při  používání tepelných spotřebičů  se nevychladlý popel

ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob.

------------------------------------------------------------------

34) Například ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.

§ 43

Komíny a kouřovody

(1)  Komíny  a  kouřovody   se  udržují  v  takovém  stavebně

technickém  stavu,  aby  byla  zajištěna  požární  bezpečnost  při

provozu  připojených  tepelných  spotřebičů.  Čištění  a  kontrola

komínů se  zabezpečuje ve lhůtách a  způsobem stanoveným zvláštním

právním předpisem.35)

(2) V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách

se  za bezpečné  považuje jejich  umístění ve  vzdálenosti nejméně

1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

------------------------------------------------------------------

35) Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

§ 44

Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky

(1) Pevná  paliva se ukládají odděleně  od jiných druhů paliv

nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek.

(2)  Při skladování  látek majících  sklon k  samovznícení se

podle druhu  a způsobu umístění  sleduje, zda nedochází  k procesu

samovznícení.

(3)  Ke   skladování  nebo  ukládání   hořlavých  kapalin  se

používají  pouze  obaly,  nádrže  nebo  kontejnery  k tomuto účelu

určené. Hořlavé  kapaliny, hořlavé a  hoření podporující plyny  se

skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.5)

(4)  Hořlavé  kapaliny  nelze  ukládat  ve  společných  a  ve

sklepních    prostorách   bytových    domů36)   nebo   ubytovacích

zařízení26)  s výjimkou  hořlavých kapalin  potřebných k  vytápění

těchto  objektů  v  maximálním  množství  40  litrů v nerozbitných

přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.

(5) V  jednotlivých a řadových  garážích lze ukládat  nejvýše

40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných

hmot  pro nákladní  automobily v  nerozbitných přenosných  obalech

a nejvýše 20 litrů olejů na  jedno stání. V hromadných garážích se

pohonné hmoty  ani oleje neukládají, s  výjimkou provozních náplní

a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.

(6) Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např.

lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných

a dostatečně  větraných  a   proti  nežádoucím  vlivům  chráněných

místech. Tyto  nádoby nelze nikdy ukládat  v prostorách pod úrovní

okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech

určených  ke  spaní,  ve  společných  prostorách  bytových domů36)

a ubytovacích zařízení.26)

------------------------------------------------------------------

5) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním řádu

(stavební zákon),  ve znění pozdějších  předpisů, (úplné znění

vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb.).

26) § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

36) § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

ČÁST TŘETÍ

ZPŮSOB VÝKONU STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU

ODDÍL PRVNÍ

VÝKON STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU

[K § 31a písm. a) zákona]

§ 45

Požární kontroly

(1) Požárními kontrolami podle § 31 odst. 1 písm. a), g) a h)

zákona jsou

a) komplexní   kontroly,   kterými   se   prověřuje  celkový  stav

organizačního  zabezpečení,  plnění   povinností  a  dodržování

podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární

ochraně,

b) tematické  kontroly,  kterými  se  prověřuje  stav  zabezpečení

požární ochrany ve vymezených oblastech,

c) kontrolní  dohlídky,  kterými  se  prověřuje  plnění  uložených

opatření.

(2) Požárními  kontrolami podle odstavce  1 písm. a)  se vždy

zjišťuje

a) správnost začlenění  (§ 28), stav a  úroveň zabezpečení požární

ochrany při  provozovaných činnostech, zda  objekty a technická

zařízení, jejich  provoz a údržba  vyhovují požadavkům předpisů

o požární ochraně a stanoveným podmínkám požární bezpečnosti,

b) vybavení  a  doklady   o  provozuschopnosti  požární  techniky,

věcných  prostředků  požární  ochrany  a požárně bezpečnostních

zařízení,  a  zda  jejich  provoz,  kontroly,  údržba  a opravy

odpovídají stanoveným požadavkům,

c) odborná  způsobilost  osob  zabezpečujících  plnění  povinností

vyplývajících z předpisů o požární ochraně,

d) zpracování předepsané dokumentace  požární ochrany, její vedení

a plnění podmínek požární bezpečnosti v ní stanovených,

e) způsob, úroveň a lhůty  provádění školení zaměstnanců o požární

ochraně,  odborné  přípravy   požárních  hlídek  a  preventistů

požární ochrany, popřípadě odborné  přípravy, školení a výcviku

zaměstnanců  zařazených   do  jednotek  požární   ochrany  nebo

požárních hlídek,

f) zřízení  jednotky  požární  ochrany  a  preventivních požárních

hlídek, jejich připravenost a akceschopnost a provádění odborné

přípravy v nich zařazených zaměstnanců,

g) zabezpečení   požární   ochrany   v   době   sníženého  provozu

a v mimopracovní době.

(3)  Součástí komplexní  požární kontroly  u právnických osob

a podnikajících fyzických osob, které provozují činnosti s vysokým

požárním  nebezpečím,  je  také  ověření,  zda posouzení požárního

nebezpečí  podle § 6a  odst.  1  zákona odpovídá  skutečnému stavu

a zda  jsou plněna  opatření vyplývající  ze schváleného posouzení

požárního nebezpečí.

(4) Termín  provedení komplexní požární  kontroly se oznamuje

písemně, nejméně 7 kalendářních dnů před jejím zahájením.

§ 46

Stavební prevence

(1) S  ohledem na druh  podkladu nebo dokumentace  posuzované

podle  § 31  odst. 1  písm.  b)  zákona (dále  jen "podklady  nebo

dokumentace") se zjišťuje

a) možnost bezpečné evakuace osob, zvířat  a majetku z hořící nebo

požárem ohrožené  stavby nebo její  části, do volného  prostoru

nebo do jiné požárem neohrožené části stavby,

b) zachování stability a nosnosti konstrukcí po stanovenou dobu,

c) rozdělení   stavby   do   požárních   úseků,  stanovení  jejich

velikosti, zabránění možnosti šíření požáru a jeho zplodin mezi

jednotlivými požárními úseky  uvnitř stavby, zabránění možnosti

šíření požáru na sousední objekty,

d) zda  navržené stavební  hmoty odpovídají  stanoveným požadavkům

(stupeň  hořlavosti, odkapávání  v podmínkách  požáru, rychlost

šíření plamene po povrchu apod.),

e) určení  způsobu  zabezpečení  stavby  požární  vodou, popřípadě

jinými  hasebními látkami,  věcnými prostředky  požární ochrany

a požárně bezpečnostními zařízeními,

f) vymezení  zásahových cest,  příjezdových komunikací,  popřípadě

nástupních ploch pro požární techniku,

g) opatření  k  zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících hašení

požáru a záchranné práce,

h) navržení technických, popřípadě technologických zařízení stavby

(rozvodná potrubí, vzduchotechnická  zařízení, vytápění, apod.)

z hlediska  požadavků požární  bezpečnosti, popřípadě stanovení

zvláštních  požadavků na  zvýšení požární  odolnosti stavebních

konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,

i) rozsah a způsob rozmístění  výstražných a bezpečnostních značek

a tabulek.9)

(2)  V  případě,  že  předložené  podklady  nebo  dokumentace

vykazují z  hlediska požární bezpečnosti  staveb nedostatky, orgán

státního  požárního dozoru  podle závažnosti  nedostatků uvede  do

souhlasného stanoviska  podmínky nebo vydá  nesouhlasné stanovisko

s uvedením důvodů, pro které bylo nesouhlasné stanovisko vydáno.

(3)  Jeden výtisk  požárně bezpečnostního  řešení, které bylo

součástí posuzovaných podkladů nebo dokumentace, si orgán státního

požárního dozoru ponechává ve své dokumentaci.

(4)  Při  ověřování,  zda  byly  dodrženy  požadavky  požární

bezpečnosti  staveb,  prováděném   zpravidla  při  ústním  jednání

spojeném  s   místním  šetřením,37)  se   zjišťuje,  zda  skutečné

provedení  stavby  odpovídá   požadavkům  vyplývajícím  z  požárně

bezpečnostního  řešení,4)  podmínkám  vyplývajícím  ze  stavebního

povolení  a vydaných  stanovisek z  hlediska požární  bezpečnosti.

Zjistí-li  při  tom  nedostatky,  platí  pro  vydávání  stanovisek

obdobně odstavec 2.

(5) Při ověřování způsobilosti  stavby a technických zařízení

k bezpečnému provozu  z hlediska požární  ochrany a při  ověřování

požadovaných vlastností výrobků se vychází z

a) dokladů   o   montáži,   funkčních   zkouškách   a   kontrolách

provozuschopnosti   požárně   bezpečnostních   zařízení  (např.

§ 6 a 7), včetně provozní dokumentace,

b) dokladů   potvrzujících  oprávnění   osob  k   montáži  požárně

bezpečnostních zařízení,  jejich potvrzení o  provedení montáže

těchto   zařízení  podle   projektových  požadavků   a  dokladů

o provedení funkčních zkoušek podle § 7 odst. 1,

c) dokumentace  o způsobilosti  k bezpečnému  provozu technických,

popřípadě   technologických  zařízení   (doklady  o   výchozích

revizích, provozních zkouškách apod.),

d) dokladů    potvrzujících   použití    výrobků   a    konstrukcí

s požadovanými   vlastnostmi   z    hlediska   jejich   požární

bezpečnosti podle zvláštních právních předpisů.38)

------------------------------------------------------------------

4) § 18  odst. 1  vyhlášky č.  132/1998 Sb.,  kterou se provádějí

některá ustanovení stavebního zákona.

9) Například  ČSN  ISO  3864  Bezpečnostní  barvy  a bezpečnostní

značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky.

37) § 31 odst. 1 písm. b) a f) vyhlášky č. 132/1998 Sb.

38) § 47 zákona č. 50/1976 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb.

Nařízení vlády  č. 178/1997 Sb.,  kterým se stanoví  technické

požadavky  na stavební  výrobky,  ve  znění nařízení  vlády č.

81/1999 Sb.

§ 47

Posuzování výrobků z hlediska požární bezpečnosti

(1) Při posuzování výrobků podle § 31 odst. 1 písm. d) zákona

se na  základě příslušných dokladů  zjišťuje, zda jsou  z hlediska

požární ochrany bezpečné39) a zda jsou podle míry požárního rizika

vybaveny potřebnými údaji k bezpečnému používání, kterými jsou

a) technická  dokumentace  výrobku  včetně  popisu jeho konstrukce

a funkce,

b) technické podmínky pro užívání, provoz, opravy a údržbu,

c) odborné posudky specializovaných pracovišť,

d) vlastnosti, požárně technické charakteristiky, složení a balení

výrobku,

e) průvodní dokumentace výrobce.

(2) Pro posouzení souladu výrobků s předepsanými požadavky se

použijí   především   výsledky   zkoušek   provedených  příslušnou

osobou,40) pro výrobek jako typ, jedná-li se o jednotlivý výrobek,

použijí se  výsledky zkoušek pro  tento jednotlivý výrobek.  Pokud

technické řešení  není obsaženo v  dokladech uvedených v  odstavci

1,  využijí  se  pro  posouzení  normativní  požadavky  nebo  jiné

dokumenty vydané podle zvláštních právních předpisů.41)

------------------------------------------------------------------

39) § 8 zákona č. 22/1997 Sb.

40) Například zákon č. 22/1997 Sb.

41) Například zákon  č. 301/1992 Sb.,  o Hospodářské komoře  České

republiky   a  Agrární   komoře  České   republiky,  ve  znění

pozdějších předpisů.

§ 48

Posuzování funkčnosti systémů vyhrazených

požárně bezpečnostních zařízení

Při   posuzování  funkčnosti   systémů  vyhrazených   požárně

bezpečnostních   zařízení  se   na  základě   příslušných  dokladů

zjišťuje,  zda  jsou  z   hlediska  požární  ochrany  bezpečná,14)

provozuschopná,  funkční a  zda jsou  podle míry  požárního rizika

vybavena potřebnými údaji k bezpečnému používání, kterými jsou

a) průvodní dokumentace výrobce, technická a provozní dokumentace,

včetně popisu konstrukce a funkce systému,

b) doklady  o  uvedení  na  trh  v  České  republice,40) popřípadě

posudky    specializovaných   pracovišť    (např.   dokumentace

o provedeném posouzení shody nebo typovém schválení systému),

c) doklady   o   dokončené   montáži   podle   ověřené  projektové

a technické dokumentace  včetně dokladů o  kompletnosti systému

a doklady o splnění předepsaných nebo projektovaných vlastností

a parametrů systému,

d) doklady o  uvedení systému do  provozu, doklady o  ověření jeho

funkce nebo funkce jeho  hlavních komponentů, v těch případech,

kdy lze  toto ověření provést  na základě průvodní  dokumentace

výrobce,

e) doklady  o  výchozích  a  pravidelných  provozních  kontrolách,

údržbě a opravách.

------------------------------------------------------------------

14) Zákon  č. 22/1997  Sb., o  technických požadavcích  na výrobky

a o  změně a  doplnění některých  zákonů, ve  znění zákona  č.

71/2000 Sb.

40) Například zákon č. 22/1997 Sb.

§ 49

Schvalování posouzení požárního nebezpečí

(1)   Při  schvalování   posouzení  požárního   nebezpečí  se

zjišťuje,   zda  toto   splňuje  požadavky   a  obsahuje   všechny

náležitosti stanovené zákonem a touto vyhláškou.

(2) Jeden výtisk schváleného posouzení požárního nebezpečí si

orgán  státního  požárního  dozoru  ponechává  ve své dokumentaci.

V případě,  že předložené  posouzení požárního  nebezpečí vykazuje

nedostatky (§ 6a odst. 4 zákona), může si orgán státního požárního

dozoru  jeden výtisk  ponechat pro  potřebu dalšího  jednání až do

konce řízení.

(3) Při schvalování  doplněných nebo přepracovaných posouzení

požárního  nebezpečí podle  § 6a  odst. 5  zákona se zjišťuje, zda

výsledný dokument  splňuje požadavky podle odstavce  1. Při tom se

sleduje,  zda  doplněné   nebo  přepracované  posouzení  požárního

nebezpečí obsahuje zejména

a) název dokumentace, která se  mění nebo doplňuje, včetně uvedení

rozhodnutí  o  schválení  původní  dokumentace orgánem státního

požárního dozoru,

b) specifikaci měněných, přepracovaných nebo doplněných částí,

c) údaje  o  zpracovateli  doplňku  nebo  přepracovaného posouzení

požárního nebezpečí.

(4) Jsou-li součástí schváleného doplnění nebo přepracovaného

posouzení požárního nebezpečí návrhy na  opatření a lhůty k jejich

plnění, postupuje se podle § 6a odst. 6 zákona.

§ 50

Zjišťování příčin vzniku požárů

(1) Při zjišťování příčin vzniku požárů se zjišťuje

a) místo a doba vzniku požáru,

b) osoba, u které požár vznikl,

c) příčina vzniku požáru včetně možných verzí,

d) okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek

požární bezpečnosti stavby,  vyplývajících z ověřené projektové

dokumentace,

e) následky požáru,  jako jsou předběžná  způsobená škoda, zraněné

a usmrcené osoby,

f) výše uchráněných hodnot při hasebním zásahu,

g) porušení předpisů o požární ochraně,

h) jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčiny vzniku požáru.

(2) V odůvodněných případech  se při zjišťování příčin vzniku

požáru provádí odebírání výrobků nebo vzorků (§ 14).

(3)  Při  zjišťování  příčin  vzniku  požárů  orgány státního

požárního   dozoru   zpravidla   spolupracují   s  orgány  činnými

v trestním  řízení,   orgány  státní  správy   a  orgány  státního

odborného dozoru.

(4)  Výsledky a  závěry  zjišťování  příčin vzniku  požárů se

uvádějí  do  odborných  vyjádření,  popřípadě  znaleckých posudků,

které slouží k dalšímu řízení.

(5) Pro účely stanovení návrhů preventivních opatření, výkonu

státního  požárního  dozoru,   koncepce  rozvoje  požární  ochrany

a zaměření  preventivně  výchovné  činnosti  se  provádějí rozbory

požárů a technických zásahů, které obsahují

a) počet požárů ve sledovaném období,

b) výši přímých a následných škod způsobených požáry,

c) výši uchráněných hodnot při hasebních zásazích,

d) příčiny vzniku požárů a zdroje zapálení,

e) charakteristiky prostorů, kde k požárům došlo,

f) způsob záchrany a evakuace osob nebo zvířat anebo druh a způsob

evakuace majetku, počet zachráněných a evakuovaných osob,

g) počet zraněných a usmrcených, důvody zranění nebo usmrcení,

h) zhodnocení porušení předpisů o požární ochraně v souvislosti se

vznikem a šířením požárů,

i) činnost   jednotek   požární    ochrany   při   hašení   požárů

a technických zásazích,

j) další   údaje   nezbytné    pro   zpracování   rozborů   požárů

a technických zásahů.

(6)  Rozbory požárů  a technických  zásahů vycházejí  z údajů

obsažených v dokumentaci o  požárech a technických zásazích (např.

odborná vyjádření, znalecké posudky,  spisy o požárech, statistika

událostí) a provádějí se nejméně jednou za rok.

§ 51

Dokumentace o výkonu státního požárního dozoru

O  výkonu  státního  požárního  dozoru  se  vede dokumentace,

kterou tvoří

a) roční plány požárních kontrol,

b) zápisy o požárních  kontrolách, kontrolních dohlídkách, písemná

oznámení  o  zahájení  komplexních  požárních  kontrol  a další

dokumentace o  požárních kontrolách (podklady  k zápisům, plány

kontrol apod.),

c) posouzení požárního nebezpečí,

d) vydaná stanoviska, včetně podkladů k jejich vydání,

e) odborná  vyjádření,   spisy  o  požárech,   popřípadě  znalecké

posudky, statistika  událostí a další  dokumentace o zjišťování

příčin vzniku požárů,

f) dokumentace o správním a přestupkovém řízení,

g) dokumentace o preventivně výchovné činnosti,

h) písemné  záznamy,  protokoly  a  další  dokumentace o jednáních

uskutečněných při výkonu státního požárního dozoru,

i) rozbory požárů a technických zásahů a statistika událostí,

j) přehledy  o výkonu  státního požárního  dozoru, popřípadě další

dokumentace stanovená ministerstvem podle § 24 odst. 1 písm. f)

zákona.

ODDÍL DRUHÝ

POŽÁRNĚ TECHNICKÉ EXPERTIZY

[K § 31a písm. b) zákona]

§ 52

Obsah a rozsah požárně technických expertiz

(1)  Požárně  technická  expertiza  se  zpracovává na základě

zadání orgánu státního požárního  dozoru, popřípadě dalších orgánů

uvedených  v §  50 odst.  2 nebo  právnických osob,  podnikajících

fyzických osob a fyzických  osob (dále jen "zadavatel"). Výsledkem

požárně  technické expertizy  je odborné  vyjádření nebo  znalecký

posudek.

(2) Požárně technická expertiza obsahuje

a) základní údaje o požáru,

b) popis zkoumaného výrobku nebo vzorku,

c) výsledky zkoumání a laboratorních zkoušek,

d) odpovědi na otázky zadavatele,

e) závěry.

(3)  Požárně  technická  expertiza  se  provádí  v  potřebném

rozsahu,   zpravidla  ke   zjištění  nebo   potvrzení  skutečností

uvedených v § 50 odst. 1. Součástí požárně technických expertiz je

také zkoumání

a) vlivu  stavebních konstrukcí,  požárně bezpečnostních  zařízení

a činnosti  zasahujících  jednotek  požární  ochrany  na průběh

a šíření požáru,

b) příčiny   případné  nefunkčnosti   požární  techniky,   požárně

bezpečnostních zařízení nebo věcných prostředků požární ochrany

při požáru,

c) toxických zplodin hoření.

ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 53

(1)  Dokumentace požární  ochrany zpracovaná  a vedená  podle

dosavadních  právních  předpisů,  s  výjimkou  posouzení požárního

nebezpečí (§  98 odst. 4  zákona), jejíž obsah  nebo způsob vedení

neodpovídá podmínkám stanoveným touto  vyhláškou, musí být uvedena

do souladu  s touto vyhláškou  nejpozději do jednoho  roku ode dne

nabytí její účinnosti.

(2)  Do doby  uvedení dokumentace  požární ochrany zpracované

podle  dosavadních  předpisů  do  souladu  s požadavky stanovenými

touto  vyhláškou  právnické  osoby  a  podnikající  fyzické  osoby

provozující  činnosti  uvedené  v  § 4  odst.  2  a  3 zákona plní

podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržují ji v souladu

se skutečným stavem (§ 15 odst. 1 zákona).

§ 54

Zrušuje  se  vyhláška  č.  21/1996  Sb.,  kterou se provádějí

některá ustanovení zákona o požární ochraně.

§ 55

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Gross v. r.

Příl.1

Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy1)

od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací

Pol.  Objekty nebo prostory                    Vzdálenost volného

skladu sena/slámy1)

v metrech

1.    závody (sklady), v nichž se vyrábějí,

zpracovávají nebo uskladňují výbušné

či lehce vznětlivé látky (např. celuloid,

nitrocelulóza), nebo na volném prostranství

se uskladňují snadno hořlavé kapaliny

(např. benzin, sirouhlík, aceton)                300

2.    ostatní průmyslové závody, zemědělské

závody a střediska, les                          100

3.    okrajové budovy souvislé zástavby obcí            50

4.    veřejné komunikace                                60

5.    krajní koleje železničních tratí2)               100

6.    elektrické vedení o vysokém napětí                30

7.    tuhé domovní odpady3)                             50

8.    volný sklad sena a slámy4)                        50

------------------------------------------------------------------

1) Bezpečnostní vzdálenost  se nestanoví u  volných skladů sena  a

slámy do  50 m3. Tyto  volné sklady se  posuzují ve smyslu  ČSN

73 0804.

2) Je-li kolej  železniční trati na náspu,  zvětšuje se vzdálenost

od volných skladů sena a slámy o dvojnásobek výšky náspu. Je-li

volný sklad položen alespoň o 6 m výše než kolej železnice, smí

se vzdálenost zmenšit až na 60 m.

3) Od činné hranice skládky.

4) Volný sklad sena  a slámy může mít objem  nejvýše 4000 m3. Jako

jeden  volný sklad  se  posuzuje  také souvislá  skupina stohů,

jejíchž celkový objem je nejvýše 4000 m3.

Příl.2

Hodnoty nahodilého požárního pn pro účely

členění činností podle požárního nebezpečí

Hodnoty nahodilého požárního zatížení  pn (v kg/m2) uvedené v

následující tabulce jsou  vztaženy na 1 m2 podlahové  plochy a lze

je  použít  bez  dalšího  průkazu  o  skutečném  stavu  nahodilého

požárního   zatížení   pn.   Hodnoty   mají  charakter  průměrného

(reprezentativního) zatížení.

Položka                  Druh provozu                     pn

kg/m2

1.                     Administrativa

1.1      Prostory kancelářského charakteru, pisárny,

kreslírny, studovny, čítárny včetně

kancelářských prostorů vybavených výpočetní

technikou (osobními počítači)                    40

1.2      Kancelářské prostory s příručními knihovnami     60

1.3      Laboratoře a zkušebny:

a) chemické a jiné, kde se pracuje s hořlavými

kapalinami, popř. s hořlavými plyny           60

b) ostatní                                       30

1.4      Prostory určené k reprodukci, např.

rozmnožovny, planografie, tiskárny (jako

součást administrativních provozů)               75

1.5      Spisovny, kartotéky apod.                        80

1.6      Archivy                                         120

1.7      Kancelářské sklady

a) sklady vybavení kanceláří (nábytek apod.)     75

b) sklady kancelářských potřeb                   90

1.8      Zasedací, přednáškové a konferenční síně,

hovorny, bankovní a jiné haly s přepážkami       20

1.9      Předsálí, čekárny, kuřárny                       10

1.10     Vstupní prostory, haly, dvorany, chodby

apod. (pokud se v těchto prostorech

vyskytuje sedací nábytek, stolky, skříně,

výstavní skříňky apod., postupuje se podle

položky 1.9 nebo 1.8)                             5

1.11     Společně šatny u shromažďovacích prostorů        75

1.12     Prostory určené k občerstvení (např.

čajovny)                                         15

1.13     Výpočetní střediska

1.13.1   sál počítače                                     30

1.13.2   přípravna dat, pracovna vstupní a výstupní

kontroly                                         90

1.13.3   sklad médií, dokumentace, papíru apod.

a) skladování ve skříních z nehořlavých

hmot                                          75

b) skladování volně                              90

2.                         Školství

2.1      Kmenové učebny, posluchárny                      25

2.2      Odborné učebny                                   35

2.3      Školní laboratoře, dílny a podobné prostory

určené pro výuku                                 45

2.4      Kabinety středních, odborných a vysokých škol

včetně prostorů pro pedagogické pracovníky       50

2.5      Archivy                                         120

2.6      Sklady vybavení škol                             75

2.7      Společné šatny                                   75

2.8      Vstupní prostory, haly, dvorany                   5

2.9      Chodby                                            5

3.                     Osvěta, kultura

3.1      Hlediště (v divadlech, kinech, kulturních

domech, koncertních síních apod.)                25

3.2      Jeviště, sklady rekvizit a dekorací:

3.2.1    jeviště bez provaziště                           75

3.2.2    jeviště s provazištěm                           150

3.2.3    odkládací plocha, pomocná jeviště                75

3.2.4    sklady rekvizit a dekorací                      150

3.3      Taneční sály                                     15

3.4      Čítárny, studovny                                40

3.5      Knihovny, půjčovny knih                         120

3.6      Klubovny                                         30

3.7      Výstavní síně, obrazárny galerie                 15

3.8      Výstavní síně muzeí a výstaviště (bez

ohledu na druh vystavovaných předmětů)           60

3.9      Předsálí, kuřárny                                10

3.10     Vstupní prostory, chodby                          5

3.11     Společné šatny                                   75

3.12     Šatny účinkujících                               40

3.13     Prostory s historickou instalací ( v zámcích

hradech, měšťanských domech, radnicích a

jiných památkových objektech), kromě komunikací  45

3.14     Depozitáře nábytku, obrazů a jiného zařízení     90

3.15     Vstupní prostory a chodby s funkcí

výstavních síní                                  15

3.16     Rozhlasová studia                                25

3.17     Televizní studia, filmové ateliéry               45

3.18     Kostely, modlitebny apod.                        15

4.                     Zdravotnictví

4.1      Prostory zdravotnických zařízení, ve kterých

se poskytuje zdravotnická péče (vyšetřovny,

přípravny, terapeutické pokoje, speciální

vyšetřovny, operační a zákrokové sály apod.),

kromě prostorů dále uvedených                    20

4.2      Prostory pro rehabilitaci, elektroléčbu,

léčebný tělocvik, argoterapii, masáže            10

4.3      Komunikační prostory, chodby, koupelny,

umývárny, WC, čisticí místnosti, vodoléčebné

sály, místnosti pro aplikaci mastí, sanitární

filtry, baryové kuchyňky, místnosti pro

zemřelé, pitevny, otevřené lékárny, sklady

sádry a sejmutých sádrových obvazů                5

4.4      Lůžkové pokoje v nemocnicích, sanatoriích,

léčebnách, kromě pol. 4.5                        20

4.5      Lůžkové pokoje v lázeňských léčebnách            30

4.6      Herny a ložnice v dětských zdravotnických

zařízeních (jesle, kojenecké ústavy,

dětské domovy)                                   25

4.7      Čekárny, hovorny, kuřárny                        10

4.8      Lékárny                                          60

4.9      Laboratoře                                       45

4.10     Lékařské soukromé ordinace                       25

4.11     Příruční sklady (sklady a sběrny lůžkovin

apod.)                                           75

4.12     Archivy, sklady rentgenu apod.                  150

5.               Tělesná výchova a sport

5.1      Hlediště sportovních zařízení                    15

5.2      Tělocvičny, sportovní haly:

a) pouze pro tělovýchovu a sport                 10

b) víceúčelové                                   20

5.3      Šatny cvičících:

a) skříňky kovové                                15

b) skříňky dřevěné                               40

c) bez skříněk                                   20

5.4      Šatny diváků                                     75

5.5      Sklady tělovýchovného zařízení                  100

5.6      Vstupní prostory, předsálí, chodby                5

5.7      Vstupní prostory a předsálí využité částečně

pro obchod                                       30

6.                       Obchody

6.1      Maloobchodní prodejny:

6.1.1    nehořlavých výrobků (železářského zboží,

klenotů, hodin, nehořlavých stavebních hmot

a výrobků apod.) a prodejny květin, ovoce,

zeleniny, nealkoholických nápojů a piva          10

6.1.2    osobních automobilů a jednostopých vozidel

(autosalony), bez prodeje auto-moto výzbroje     20

6.1.3    domácích potřeb, elektrospotřebičů, skla,

porcelánu, keramiky, zbraní, prodejní galerie    25

6.1.4    auto-moto výzbroje (kromě prodejen pneumatik,

olejů a sportovních potřeb pro automobilisty),

informační techniky, hudebních nástrojů          35

6.1.5    masa, uzenin, novin a tabáku, pekařského

a cukrářského zboží                              40

6.1.6    dárkového zboží, lahůdek, lihovin, módních

doplňků, bižuterie                               50

6.1.7    košíkářského provaznického a pryžového zboží     55

6.1.8    zboží z plastických hmot, parfumerie, koloniál,

prodej bylin                                     60

6.1.9    obuvi, koženého zboží                            65

6.1.10   hraček, galanterie, sportovních potřeb,

fotokino, řemeslnických potřeb, nábytku a

doplňků                                          70

6.1.11   potravin                                         75

6.1.12   textilu (metrového a kusového), kancelářských

potřeb, gramofonových desek, butiky,

starožitnosti                                    80

6.1.13   oděvů a kožešin, tapet, vetešnictví              85

6.1.14   drogistického zboží, kromě barev a laků,

podlahových krytin a koberců                     90

6.1.15   knih a hudebnin                                 110

6.1.16   barev a laků, pneumatik, motorových olejů       120

6.2      Prodejny se širším sortimentem zboží:

6.2.1    prodejní zařízení dočasného nebo trvalého

charakteru s různým sortimentem zboží kromě

případů podle položek 6.1.16 a 6.2.2 až 6.2.5

a) jednotlivé prodejní stánky nebo stánky

na otevřených tržištích                       40

b) prodejní stánky (kóje, sekce apod.) pro

maloobchod, umístěné ve stavebních

objektech                                     60

c) prodejní stánky (kóje, sekce apod.) pro

velkoobchod umístěné ve stavebním objektu

nebo prodej z kontejnerů                      80

6.2.2    prodejny s průmyslovým zbožím širšího

sortimentu (včetně prodeje širšího sortimentu

stavebnin, potřeb pro kutily apod.,

zahrnující hořlavé hmoty)

a) skladovací výška zboží (např. v regálech)

do 2,5 m                                      55

b) skladovací výška zboží (např. v regálech)

přes 2,5 m                                    75

6.2.3    velkoprodejny potravin apod. (potraviny, maso,

uzeniny, pečivo, nápoje, zelenina, ovoce,

hygienické zboží, prací prostředky atd.)

a) skladovací výška zboží (např. v regálech)

do 2,5 m                                      70

b) skladovací výška zboží (např. v regálech)

přes 2,5 m                                    90

6.2.4    obchodní domy textilního zboží (metrový i

kusový textil, konfekce) a obuvnické zboží

(včetně koženého zboží)                          80

6.2.5    obchodní domy bez ohledu na sortiment

(včetně hypermarketů):

a) kromě prodeje hořlavých kapalin v množství

přes 200 kg nebo hořlavých plynů v množství

přes 100 kg na prodejní plochu jednoho

podlaží požárního úseku                       90

b) včetně prodeje hořlavých kapalin a plynů

(barev, laků, ředidel, čistících prostředků

apod.) přesahující specifikaci podle bodu

a)                                           110

6.3      Vzorkovny zboží a výrobků:

a) převážně z nehořlavých hmot                   25

b) z hořlavých hmot                              55

6.4      Příruční sklady:

6.4.1    knih, hudebnin                                  150

6.4.2    barev, laků, pneumatik, motorových olejů,

zboží z plastických hmot                        180

6.4.3    příruční sklady ostatních prodejen (kromě

položky 6.4.1 a 6.4.2):

nahodilé požární zatížení se oproti prodejnám

zvyšuje o                                        30

6.5      Pasáže

6.5.1    pasáže (průchody) pouze s funkcí komunikačního

prostoru                                          5

6.5.2    pasáže (atria, mall) s výskytem výstavních

skříněk, informačních a reklamních panelů,

odpočinkových laviček apod.                      10

6.5.3    pasáže (atria, mall) s výskytem sedacího

nábytku a stolků pro odpočinek i občerstvení,

s výskytem příležitostného stánkového prodeje,

výstavních skříněk, regálů a s výskytem

informačních a reklamních panelů apod.           15

Poznámka Podle položky 6.5.2 či 6.5.3 se

zařazují pasáže (popř. ochozy v pasážích) u

hypermarketů resp. u obchodních center, v

případě výskytu stánků trvalého charakteru viz

položka 6.2.1.

7.                 Veřejné stravování a ubytování

7.1      Veřejné stravování:

7.1.1    prostory ke stravování s místy k stání (bufety,

výčepy apod.)                                    10

7.1.2    prostory ke stravování se stolovým zařízením

se sedadly (jídelny, restaurace, menzy, hospody) 20

7.1.3    prostory pro pobyt hostů (kavárny, vinárny,

noční kluby apod.)                               30

7.1.4    přípravny a výrobny pokrmů (kuchyně hromadného

stravování včetně pomocných provozů)             30

7.1.5    příruční sklady výroben pokrmů (bez ohledu

na sortiment; oddělené sklady lze posoudit

jako sklady prodejen příslušného druhu zboží)    60

7.2      Veřejné ubytování:

7.2.1    pokoje hotelů, motelů, hromadné ubytovny a

noclehárny, internáty, studentské koleje,

dětské domovy (v částech určených pro spaní

včetně sociálního vybavení), jakož i přidružené

prostory pro personál                            30

7.2.2    příruční sklady a sběrny lůžkovin apod.          60

7.2.3    hotelové haly, recepce:

a) vybavené pouze sedacím nábytkem               10

b) vybavené různými službami pro hosty (např.

prodejnou upomínkových předmětů,

kadeřnictvím)                                 20

7.2.4    chodby                                            5

8.                        Byty

8.1      Bytové domy, rodinné domky, domovy důchodců

včetně příslušenství                             40

9.                      Služby a provozovny

9.1      Prostory pro příjem, výdej a zkoušení výrobků

určených pro opravu čištění apod.:

9.1.1    výrobky převážně z nehořlavých hmot (klenoty,

hodiny, optické přístroje apod.)                 10

9.1.2    výrobky částečně obsahující hořlavé hmoty

(mechanické průmyslové zboží, elektrospotřebiče,

informační technika, měřicí přístroje, zbraně,

bižutérie, deštníky a slunečníky)                25

9.1.3    výrobky převážně z hořlavých hmot:

a) prádlo, obuv, kožené zboží, módní doplňky,

hudební nástroje, sběrny fotoprací            35

b) sportovní potřeby, hračky, košíkářské a

provaznické zboží, oděvy, kožené a kožešnické

zboží, peří a sedlářské výrobky               45

c) koberce a jiné podlahové krytiny, pneumatiky,

zboží z pryže a plastických hmot, sběrny

reprodukčních a knihařských prací, oprav

nábytku apod.                                 60

9.2      U prostorů pro dopravu, výrobu, popř. čištění

výrobků uvedených v položce 9.1 včetně

příručních skladů se nahodilé požární zatížení

zvyšuje o                                        15

9.3      U samostatných skladových a expedičních

prostorů pro výrobky uvedené v položce 9.1 se

nahodilé požární zatížení zvyšuje o              30

9.4      Dílny (údržbářské, opravárenské, výrobní),

popř. samostatné provozovny:

a) zámečnická dílna, instalatérská dílna,

zlatnická dílna, kovodílna uměleckých

řemesel apod.                                 30

b) dílny jemné mechaniky, elektrotechnická

dílna, auto-moto dílny, dílny jízdních kol

a kočárků, sklenářská dílna včetně rámování

obrazů apod.                                  40

c) krejčovská dílna, obuvnická dílna,

fotolaboratoře apod.                          50

d) čalounická dílna, aranžovna, dílna dekorací,

lakýrnická dílna, dílna autobaterií apod.     60

e) truhlářská a tesařská dílna, dílna pro tkaní

koberců, tiskařská dílna a knihařská dílna

apod.                                         75

9.5      Provozovny:

9.5.1    obstaravatelské služby, prostory pro styk se

zákazníkem včetně zázemí (cestovní kanceláře,

sázkové kanceláře, reklamní a inzertní

kanceláře apod.)                                 30

9.5.2    půjčovny:

a) průmyslového zboží                            30

b) sportovního zboží                             50

c) videozáznamů a videotechniky                  60

d) oděvů a úschovny kožešin                      90

9.5.3    kosmetické salóny, kadeřnictví, vlásenkářství

apod.                                            30

9.5.4    drobné provozovny zahrnující prodej, výrobu,

příruční sklady se posuzují podle položky

6.1.5 maso, uzeniny)

9.6      Čekárny u služeb a provozoven, popř. včetně

hygienického zázemí                              10

10.          Garáže a servisy motorových vozidel

10.1     Osobní automobily, dodávkové automobily,

jednostopá vozidla (skupina 1 podle ČSN

73 6059):

a) garáže a prostory pro čištění                 15

b) prostory pro údržbu a opravu (bez skladu

náhradních dílů a materiálů)                  15

10.2     Nákladní automobily, autobusy, speciální

automobily, traktory a samojízdné pracovní

stroje (skupina 2 a 3 podle ČSN 73 6059):

a) garáže a prostory pro čištění                 40

b) prostory pro údržbu a opravy (bez skladů

náhradních dílů a materiálů)                  45

10.3     Prostory pro nanášení hořlavých nátěrových

hmot                                             25

10.4     Sklad náhradních dílů, např. demontovaných

dílů, sklad autopříslušenství apod. kromě

položky 10.5                                     55

10.5     Sklad nátěrových hmot, olejů a mazadel,

čalounění, pneumatik                            150

10.6     Sklad tlakových nádob s hořlavými plyny         180

10.7     Čerpací stanice pohonných hmot a olejů uvnitř

i vně stavebního objektu (mimo prostor

nádrží)                                          30

10.8     Příjem a čekárny u garáží, servisů a opraven:

a) vybavené pouze sedacím nábytkem               10

b) vybavené různými službami pro zákazníky

(např. bufety)                                20

c) vybavené současně prodejnou autopotřeb        50

11.                          Doprava

11.1     Vstupní haly, průchody, chodby                    5

11.2     Čekárny (u nádražních stanic, letišť) včetně

prostorů pro odbavení cestujících (např. u

letišť):

a) vybavení pouze sedacím nábytkem               10

b) vybavení také prodejními stánky apod.         20

11.3     Úschovny zavazadel:

a) společné                                     150

b) v kovových skříňkách                          50

12.                          Spoje

12.1     Telekomunikační a radiokomunikační provozy:

12.1.1   pracoviště informačního centra:

a) automatické                                   45

b) manuální                                      70

12.1.2   kontrolní pracoviště frekvenční modulace         15

12.1.3   nahrávání magnetofonových pásků                  45

12.1.4   ústředna rozhlasu a rozhlasu po drátě            50

12.1.5   telefonní ústředna:

a) pobočka do 100 přípojek                       30

b) veřejná a pobočková nad 100 přípojek          65

12.1.6   faxová (příp. dálnopisná) ústředna:

a) automatická                                   65

b) manuální                                      20

12.1.7   sál televizních vysílačů                         35

12.1.8   sál radioreléových zařízení                      35

12.1.9   sál zesilovací stanice dálkových kabelů          55

12.1.10  sál tónové telegrafie                            55

12.1.11  sál zesilovaní stanice                           25

12.1.12  televizní převaděč:

a) do 0,5 W                                      10

b) od 0,5 W do 1 kW                              30

12.1.13  zkušebna technologie spojů (uzlová, tranzitní

apod.)                                           45

12.2     Poštovní provozy:

12.2.1   přepážková hala a navazující administrativní

prostory kromě dále uvedených provozů            40

12.2.2   výpravna balíkových a listovních závěrů,

výpravna a sklad balíků                         120

12.2.3   sklady

a) tisku, obalů a tiskopisů                     120

b) prázdných pytlů                               75

13.                   Výrobní provozy

13.1     Průmysl strojírenský a hutnický:

13.1.1   slévárny, kovárny, lisovny, klempírny, brusírny

(bez olejových kalicích lázní)                   10

13.1.2   soustružny, frézárny, galvanizovny, svařovny,

válcovny, tažírny (drátů, plechu apod.),

mostárny, kalírny, výrobna jízdních kol,

kuličkových ložisek, kovových nástrojů a nářadí,

trezorů                                          10

13.1.3   výroba a montáž silničních a kolejových

vozidel (kromě lakoven), motorových letadel,

kočárků, kancelářských strojů, optických

přístrojů, hodin, zbraní, šicích strojů,

tiskařských strojů, balicích a jiných obdobných

strojů                                           20

13.1.4   výroba izolovaných drátů, kompletizovaných

strojírenských produktů zahrnujících také

hořlavé hmoty, bezmotorových letadel             30

13.1.5   lakovny, stříkací boxy (bez skladu barev)        50

13.2     Průmysl elektrotechnický:

13.2.1   výroba elektrických přístrojů, elektrických

spotřebičů, transformátorů (kromě položky

13.2.2), suchých baterií, žárovek,rozhlasové

a televizní techniky, telefonních přístrojů

a spojové techniky, informační techniky

(počítače)                                       25

13.2.2   výroba akumulátorů, navíjení motorů,

transformátorů apod. (pokud tvoří

samostatný provoz)                               35

13.3     Průmysl chemický:

13.3.1   výroba anorganických kyselin                     10

13.3.2   výroba pracích prostředků, mýdla,

parfumeristického a kosmetického zboží,

farmaceutická výroba, výroba organických

kyselin                                          25

13.3.3   výroba čisticích prostředků (na boty, na

podlahy apod.), výroba umělých hnojiv, výroba

zboží z plastických hmot (bez meziskladů)        45

13.3.4   výroba disperzních a tiskařských barev, tmelů,

lepidel, klihu, voskového zboží                  60

13.3.5   výroba bitumenu, dehtu, umělé kůže, pneumatik,

pryžové zboží, podlahových krytin,

vulkanizační procesy, výroba filmů, magnetických

záznamových pásků, výroba zpracování hořlavých

plynů včetně plníren                             75

13.3.6   výroba umělé pryskyřice, plastů a pěnových

plastů, zpracování přírodní pryskyřice,

kaučuku, výroba pryže, zpracování základních

produktů z ropy a výroba hořlavých kapalin III.

a IV. třídy nebezpečnosti                       120

13.3.7   výroba nitrolakových a lihových nátěrových

hmot, výroba ředidel, výroba a zpracování

hořlavých kapalin I. a II. třídy nebezpečnosti  180

13.4     Průmysl textilní, oděvní a kožedělný:

13.4.1   textilní výroba - vyšívání a pletené zboží,

výroba punčoch, hedvábného zboží, apretace

textilií                                         20

13.4.2   přádelny, tkalcovny, bělírny, žehlírny,

barvírny, výroba tkanin z lýka a jutových

tkanin                                           30

13.4.3   výroba prádla a oděvů, výroba obuvi, koženého

a kožešnického zboží, výroba plsti a plstěného

zboží, výroba plachet, matrací ze žíní, pytlů,

obvazového materiálu a vaty, výroba vlněných

přikrývek, textilní tiskárny                     45

13.4.4   výroba koberců                                   60

13.5     Průmysl dřevozpracující a papírenský:

13.5.1   provozovny mokrého (vodního) zpracování

dřevní  hmoty (např. varna celulózy)              5

13.5.2   zpracování surového dřeva (všeobecně),

výroba papíru (všeobecně)                        30

13.5.3   výroba dřevěného zboží (soustružna, modelárna,

pila apod.), výroba tužek, zápalek, dřevěných

lišt a kolíků, lyží, hraček, lisování korku a

výroba z korku, papírových nebo dřevěných

žaluzií                                          45

13.5.4   apretace a zušlechtění papíru, výroba

papírového zboží a kancelářských potřeb,

výroba kartonů, lepenek a papírových pytlů,

výroba nábytku (včetně čalouněného), výroba

dveří a oken, dřevěných palet, beden a sudů,

výroba dřevité vlny, výroba člunů                60

13.5.5   výroba laťovek, překližek, dřevotřískových,

dřevovláknitých, pilinových a obdobných

desek včetně broušení a dalších povrchových

úprav                                           150

13.6     Průmysl potravinářský:

13.6.1   výroba nealkoholických nápojů, ovocných šťáv,

pivovary, mlékárny, jatka, výroba kompotů a

jiné mokré provozy                               10

13.6.2   výroba bonbónů, cukrářského zboží a čokolády,

masných výrobků, zpracování tabáku               20

13.6.3   pražírna kávy, výroba likérů a lihovin, výroba

oplatek, konzervárny masných výrobků, mražené

zboží                                            30

13.6.4   výroba kvasnic, zpracování kakaa, výroba

marmelád a džemů                                 45

13.6.5   pekárny, výroba sušené zeleniny, těstovin,

výroba cukru (kromě položky 13.6.7)              60

13.6.6   výroba a zpracování stolních olejů, jedlých

tuků                                             75

13.6.7   mlýny na obilí, výroba škrobu (kromě položky

13.6.1), zušlechtění cukru, chladírny a

mrazírny                                        120

13.7     Průmysl sklářský a stavebních hmot:

13.7.1   výroba žárového skla, keramiky, porcelánu,

cementu, vápna, cihel, betonu, cementářského

zboží, keramického zboží, sádrového zboží,

výztuže                                          10

13.7.2   výroba a zpracování minerální a skelné vaty

(rohože, desky apod.), výroba skleněného

zboží a zpracování skla (bez expedice a balení),

stavební zámečnictví                             10

13.7.3   výroba dřevěného bednění, lešenářských podlážek

apod.                                            60

13.7.4   výroba hydroizolačních pásů                     120

13.8     Jiné průmyslové výroby:

13.8.1   výroba provaznického a kartáčnického zboží,

výroba zboží z rákosu a slámy, výroba

štětců, výroba hudebních nástrojů                45

13.8.2   tiskárny                                         60

13.8.3   nahodilé požární zatížení oproti položce

13.1 až 13.8 se zvyšuje u: balíren zboží

do hořlavých obalů

a) typu dřevité vlny, zpěněných plastických

hmot o                                        30

b) typu papírových a kartónových obalů o         15

příručních skladů a expedice zboží-výrobky o

35% hodnoty nahodilého požárního zatížení

dotčeného druhu zboží-výrobků, nejméně však o    30

skladů (trvale vymezený prostor skladu,

samostatná místnost skladu, samostatný požární

úsek apod.), kde skladovaná výška zboží-výrobků

nepřekračuje 3 m, a to o 70% hodnoty nahodilého

požárního zatížení dotčeného druhu zboží-výrobků,

nejméně však o                                   50

Poznámka-nahodilé požární zatížení skladů, kde

skladová výška zboží-výrobků je vyšší než 3 m,

se stanoví individuálně podle skutečné hmotnosti

hořlavých látek a jejich výhřevností.

13.9     Zemědělská výroba:

13.9.1   volně ložené sklady brambor, zeleniny, okopanin,

ovoce                                             0

13.9.2   prostory pro pěstování rostlin, popř. hub         0

13.9.3   stáje, kromě stájí pro drůbež                     6,5

13.9.4   stáje pro drůbež                                  9,5

13.9.5   sklady obilí, semena úsušků                      15

13.9.6   kolny pro stroje (kromě samohybných) a nářadí    10

13.9.7   sklady suchých krmných směsí                     25

13.9.8   míchárny a přípravny krmiva                      30

13.9.9   sklady sušené zeleniny                           37,5

13.9.10  pásová sušárna chmele, posklizňové úpravy

obilí, semen apod., výrobny krmných směsí        45

13.9.11  sklady kukuřičných úsušků, sušárny obilí a

semen                                            52,5

13.9.12  sklady sena                                      60

13.9.13  sušárna píce                                     90

13.9.14  sklady slámy a jiných stébelnatých rostlin      150

13.9.15  jsou-li produkty u položek 13.9.1., 13.9.5,

13.9.7, 13.9.9 a 13.9.11 skladovány na paletách,

v žocích apod., připočítává se 0,8 násobek

hmotnosti hořlavých látek obalů, palet, přenosek

apod.

14.                Hygienické prostory

14.1     Šatny zaměstnanců:

a) s kovovými skříňkami                          15

b) s dřevěnými skříňkami                         50

c) bez skříněk                                   20

14.2     Umývárny, WC, úpravny zaměstnanců                 5

15.                     Jiné provozy

15.1     Strojovna vzduchotechniky, strojovna výtahů      15

15.2     Energocentra, rozvodny:

a) bez olejových vypínačů                        25

b) s olejovými vypínači                          35

15.3     Prostory měničů a usměrňovačů                    55

15.4     Prostory pro transformátory:

a) olejové                                      160

b) vzduchem chlazené a regulační                 10

15.5     Přívodní kobky VN                                25

15.6     Prostory náhradních zdrojů elektrické

energie:

a) akumulátory                                   10

b) dieselagregáty apod.

1) s provozní nádrží do 100 l                    15

2) s provozní nádrží od 100 l do 500 l           40

3) s provozní nádrží od 500 l do 1000 l          65

4) s provozní nádrží nad 1000 l                 120

15.7     Kompresorové stanice pro nehořlavé plyny         10

15.8     Čerpací stanice pro nehořlavé kapaliny           10

15.9     Výměníkové stanice tepla (voda, pára)             5

15.10    Kotelny na palivo:

a) tuhé (bez uhelny)                             15

b) kapalné

1) bez provozní nádrže                           15

2) s provozní nádrží                             75

c) plynové                                       10

15.11    Velíny, dozorny, obsluhovny, ohlašovny požárů

a) s elektrickým zařízením regulace umístěným

v těchto prostorech                           65

b) pouze s ovládacími řídícími prvky             15

15.12    Silniční a dálniční tunely                       35

------------------------------------------------------------------

Pozn. Příloha č. 2 vychází z ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb

- Nevýrobní  provozy,  přičemž  některé  hodnoty  nahodilého

požárního zatížení byly přizpůsobeny podmínkám vyhlášky.

Příl.3

Základní tematické okruhy k ověřování

odborné způsobilosti fyzických osob

Poř.              tematický okruh              technik    odborně

číslo                                            PO      způsobilá

osoba

1.     Současná právní úprava požární ochrany    ano         ano

(dále jen "PO")

2.     Povinnosti právnických osob a

podnikajících fyzických osob na úseku PO  ano         ano

3.     Členění provozovaných činností podle

požárního nebezpečí                       ano         ano

4.     Způsob stanovení podmínek požární

bezpečnosti při činnostech se zvýšeným

požárním nebezpečím                       ano         ano

5.     Základní povinnosti fyzických osob        ano         ano

6.     Přehled dokumentace PO a způsob jejího

vedení                                    ano         ano

7.     Dokumentace PO-dokumentace zdolávání

požárů                                    ano         ano

8.     Dokumentace PO-posouzení požárního        jen

nebezpečí                                 seznámení   ano

9.     Dokumentace PO-stanovení organizace

zabezpečení PO, řád ohlašovny požárů,

požární kniha                             ano         ano

10.    Dokumentace PO-požární řád, požární

poplachové směrnice, požární evakuační

plán                                      ano         ano

11.    Dokumentace PO-bezpečnostní dokumentace

doklady prokazující dodržování

technických podmínek a návodů vztahující

se k požární bezpečnosti výrobků nebo

činností                                  ano         ano

12.    Organizace a provádění školení o PO a

organizace a provádění odborné

přípravy                                  ano         ano

13.    Státní kontrola, kontrola dodržování

povinností stanovených předpisy o

požární ochraně                           ano         ano

14.    Postavení a působnost orgánů státní

správy a samosprávy na úseku PO           ano         ano

15.    Výkon státního požárního dozoru           ano         ano

16.    Vyloučení věcí z užívání, zákaz

činnosti a zastavení provozu              ano         ano

17.    Odborně způsobilé osoby na úseku PO,

technici a preventisté požární

ochrany, osoby zařazené v preventivních

požárních hlídkách                        ano         ano

18.    Pokuty právnickým osobám a podnikajícím

fyzickým osobám, správní řád              ano         ano

19.    Jednotky PO                               ano         ano

20.    Zásady přestupkového řízení a přestupky

na úseku PO                               ano         ano

21.    Podmínky pro hašení požárů a pro

záchranné práce                           ano         ano

22.    Podmínky požární bezpečnosti při

používání tepelných spotřebičů,

základní požadavky na komíny              ano         ano

23.    Požární bezpečnost technických a

technologických zařízení                  ano         ano

24.    Požárně bezpečnostní zařízení             ano         ano

25.    Elektrická požární signalizace            ano         ano

26.    Stabilní a polostabilní hasicí

zařízení                                  ano         ano

27.    Zařízení pro odvod kouře a tepla          ano         ano

28.    Obsah a rozsah požárně bezpečnostního

řešení stavby                             ano         ano

29.    Zásady požární bezpečnosti nevýrobních

objektů, specifika dle účelu a druhů      jen

provozů                                   seznámení   ano

30.    Zásady požární bezpečnosti výrobních      jen

objektů                                   seznámení   ano

31.    Požární riziko a způsoby jeho vyjádření,  jen

požární úseky                             seznámení   ano

32.    Evakuace osob, únikové cesty              ano         ano

33.    Požárně nebezpečný prostor a              jen

odstupové vzdálenosti                     seznámení   ano

34.    Podmínky požární bezpečnosti při

svařování                                 ano         ano

35.    Elektrická zařízení jako možný

iniciační zdroj                           ano         ano

36.    Ochrana před účinky statické

elektřiny                                 ano         ano

37.    Zásady PO při manipulaci, ukládání

a skladování plynů, zejména hořlavých

plynů                                     ano         ano

38.    Osobní a věcná pomoc při zdolávání

požárů                                    ano         ano

39.    Posuzování shody výrobků, prohlášení

o shodě, certifikace, autorizace,         jen

akreditace                                seznámení   ano

40.    Technické požadavky na výrobky a

povinnosti výrobců, dovozců a

distributorů                              ano         ano

41.    Hasicí přístroje                          ano         ano

42.    Zásobování požární vodou                  ano         ano

43.    Věcné prostředky PO, požární technika     ano         ano

44.    Problematika přepravy nebezpečných

látek                                     ano         ano

45.    Klasifikace, značení, balení látek dle

mezinárodních předpisů. Hořlavé

kapaliny-provozovny a sklady, plnění a

stáčení, výdejní čerpací stanice          ano         ano

46.    Požární tabulky, bezpečnostní barvy,

značky                                    ano         ano

47.    Požárně technické charakteristiky

vyráběných, používaných, zpracovávaných

nebo skladovaných látek a materiálů,

potřebných ke stanovení preventivních

opatření k ochraně života a zdraví osob

a majetku                                 ano         ano

48.    Výměna plynů při požáru, neutrální

rovina a její ovlivnění                   ano         ano

49.    Proces hoření, zplodiny hoření            ano         ano

50.    Základní hasební látky a jejich

hasební účinky                            ano         ano

51.    Sdílení tepla, základní poznatky o

přenosu tepelné energie vedením,

prouděním, zářením                        ano         ano

52.    Parametry požáru, podmínky, které

ovlivňují šíření požáru                   ano         ano

53.    Posuzování požárního nebezpečí            ano         ano

54.    Prevence závažných havárií způsobených

vybranými chemickými látkami a

chemickými přípravky, bezpečnostní

program a bezpečnostní zpráva,

havarijní plány, orgány státní správy     jen

a provádění kontroly                      seznámení   ano

55.    Chemické látky a chemické přípravky,

klasifikace, nebezpečné látky výbušné,

oxidující, extrémně hořlavé, vysoce

hořlavé a hořlavé, balení a označování,   jen

bezpečnostní list                         seznámení   ano

56.    Stanovení podmínek požární bezpečnosti

při činnostech se zvýšeným požárním

nebezpečím                                ano         ano

57.    Zpracování posouzení požárního

nebezpečí činností s vysokým              jen

požárním nebezpečím                       seznámení   ano

58.    Určování požadavků na stavební

konstrukce, průkaz jejich ověření a       jen

vlastnosti stavebních konstrukcí          seznámení   ano

59.    Výkresy požární bezpečnosti staveb        jen         ano

seznámení

60.    Požadavky na požární odolnost             jen

stavebních konstrukcí                     seznámení   ano

61.    Stupeň požární bezpečnosti a z něho

vyplývající požadavky na stavební         jen

konstrukce                                seznámení   ano

62.    Dodatečné zateplovací systémy             jen

seznámení   ano

63.    Změny staveb z hlediska požární           jen

bezpečnosti                               seznámení   ano

64.    Požární bezpečnost budov pro              jen

bydlení a ubytování                       seznámení   ano

65.    Požární bezpečnost shromažďovacích        jen

prostorů                                  seznámení   ano

66.    Požární bezpečnost zdravotnických         jen

zařízení                                  seznámení   ano

67.    Požární bezpečnost zemědělských           jen

objektů                                   seznámení   ano

68.    Požární bezpečnost skladů                 jen

seznámení   ano

69.    Ochrana staveb proti šíření požárů        jen

vzduchotechnickým zařízením               seznámení   ano

70.    Technická normalizace ve vztahu PO        jen

seznámení   ano

------------------------------------------------------------------

Pozn. Seznámením  se rozumí  znalost obsahu  příslušné dokumentace

požární  ochrany  a  jejího  začlenění  do  systému  požární

ochrany; v oblasti požární  bezpečnosti staveb se seznámením

rozumí orientace v pojmech.

Příl.4

Vzor

osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby

Ministerstvo vnitra

Číslo v katalogu .........................

Osvědčení

o odborné způsobilosti

Jméno, příjmení: .................................................

Rodné číslo: .....................................................

je odborně způsobilou osobou

podle § 11  odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve

znění pozdějších předpisů

V XXX dne ....................................

.......................................

(pověřený vedoucí zaměstnanec

ministerstva)

------------------------------------------------------------------

Pozn. Text  je umístěn  na ochranném  podtisku se  symbolem malého

státního znaku v šedozelené barvě.

Příl.5

Vzor

osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany

Ministerstvo vnitra

Číslo v katalogu: ..........................

Osvědčení

o odborné způsobilosti

Jméno, příjmení: .................................................

Rodné číslo: .....................................................

je technikem požární ochrany

podle § 11  odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve

znění pozdějších předpisů

V XXX dne ............................

..................................

(pověřený vedoucí zaměstnanec

ministerstva)

------------------------------------------------------------------

Pozn. Text  je umístěn  na ochranném  podtisku se  symbolem malého

státního znaku v šedozelené barvě.